Akcesoria do badan polisomnograficznych  na okres 4 lat                         zał. 2

| Lp | Nazwa | ilość na 4 lata | Jedn. | Nr kat. | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto przedmiotu zamówienia | Wartość brutto przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasta Elefix – opakowanie | 21 | krążek |  |  |  |  |
| 2 | Pasta Nu-prep – opakowanie | 48 | tuba |  |  |  |  |
| 3 | Pulsooksymetr - przylepiec | 42 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Mikrofon - przylepiec | 11 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Wąsy duże | 42 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Wąsy małe | 42 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Klatka – kit (6 pasów + czujnik) aduit | 2 | kit |  |  |  |  |
| 8 | Brzuch – kit (6 pasów + czujnik) aduit | 2 | kit |  |  |  |  |
| 9 | Pas | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| 10 | Klatka –kit (6 pasów + czujnik) infant | 2 | kit |  |  |  |  |
| 11 | Brzuch-kit (6 pasów + czujnik) infant | 2 | kit |  |  |  |  |
| 12 | Small audit - kit | 2 | kit |  |  |  |  |
| 13 | Large audit-kit | 2 | kit |  |  |  |  |
| 14 | Microphone - kit | 2 | kit |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu |  |  |  | Miesięcznie netto | Miesięcznie brutto | Na 4-ry lata |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane dotyczące polisomnografu:

Oprogramowanie do badań dzieci,

Jednoczesna rejestracja nawet do 20 kanałów z 25 dostępnych,

Rejestrowane mogą być: 1-8 kanałów EEG; 2 kanały EOG; EMG; EKG; ruchy nóg; kanał ruchu przepony; kanał ruchu klatki piersiowej; przepływ powietrza przez nos i usta; chrapanie (sensor mikrofonowy); pozycja ciała; aktywność ruchowa pacjenta; poziom oświetlenia zewnętrznego; saturacja; do 8 kanałów analogowych,

Oprogramowanie komputerowe umożliwiające ocenę badań, definiowanie zestawów parametrów oraz ustawianie wartości progowych do automatycznego rozpoznawania zdarzeń,

Rozbudowany system z 1 do 12 łóżek przy sterowaniu z  jednego komputera,

Dodatkowe połączenia z urządzeniami: cyfrowy system TV pracujący w podczerwieni zsynchronizowany z zapisem polisomnograficznym; kapnograf ciągłego pomiaru CO2 w wydychanym powietrzu;  pH-metr  z  sondą przezprzełykową;  aparat CPAP lub BiPAP.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

………………………………………………..