FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 –

pakiet nr 10 - Bronchofiberoskopy- 2 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 2 bronchofiberoskopów wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

I. Bronchofiberoskop – 2 szt.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne(oferowany bronchofiberoskop musi współpracować z posiadanym źródłem światła CLK-4 oraz torem wizyjnym przystosowanym do obiektywów typu OES) | Tak |  |
| 2 | Dezynfekcja w myjni miniETD2, automatyczne rozpoznanie przez myjnię typu i nr fabrycznego endoskopu umożliwiające drukowanie raportu z procesu dezynfekcji zawierające dane endoskopu i obsługi | Tak |  |
| 3 | Głębia ostrości min. 3-50 mm | Tak |  |
| 4 | Długość robocza sondy min. 600 mm | Tak |  |
| 5 | Kąt obserwacji min. 120 o | Tak |  |
| 6 | Wygięcie końcówki góra/ dół – min. 180 o / 130 o | Tak |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna sondy max 6 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego min. 3,0 mm | Tak |  |
| 9 | Demontowalne,autoklawowalne przyłącze ssaka i zawór ssący wielokrotnego użytku | Tak |  |
| 10 | Zawory jednorazowe do procedury BAL | Tak |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, przy czym w czasie trwania gwarancji począwszy od 13 miesiąca gwarancji do 24 włącznie – objęte dodatkowo gwarancja endocasco. | Tak |  |
| 12 | instrukcje obsługi w formie papierowej w języku polskim, min. 2 szt. | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt , przy czym w czasie trwania gwarancji począwszy od 13 miesiąca gwarancji do 24 włącznie – objęte dodatkowo  gwarancja endocasco.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																		……………………………………….

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).