FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 12  (II) zestaw do ogrzewania infuzji, szt. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  jednego fabrycznie nowego zestawu do ogrzewania infuzji wraz z dostarczeniem do loco

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ogrzewania infuzji: | Tak |  |
| 1.1. | Elektryczny suchy podgrzewacz do płynów infuzyjnych i krwi | Tak |  |
| 1.2. | Średnica drenu: 4,1 – 5,0 mm | Tak, podać |  |
| 1.3 | Parametry pracy: 1-12 ml/ min. (60-720 ml/ h) 37 – 27 st. C(przy temperaturze płynu na wejściu 20 st. C) | Tak, podać |  |
| 1.4. | Zasilanie : AC 230 V +/ - 10% , 50/ 60 Hz | Tak |  |
| 1.5 | Klasa ochronności : I, typ BF | Tak |  |
| 1.6 . | Zabezpieczenia: Czujnik temperatury płyty grzewczej, czujnik temperatury płynu, czujnik temperatury grzałki, bezpiecznik temperaturowy, suche grzanie | Tak |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 3. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																					                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)