FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/28/2010

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 46 łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych fabrycznie nowych (w tym 5 sztuk łóżek ortopedycznych i 9 sztuk łóżek z przedłużeniem leża) wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ łóżka |  |
| 4. | Rok produkcji 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa . |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia

| L.p. | OPIS WYMAGANYCH INFORMACJI, PARAMETRÓW TECHNICZNMYCH i WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy i opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Wymiary: Szerokość całkowita z poręczami z uwzględnieniem wypustów osprzętu Długość całkowita | Max. 900 mm +/-50mm Min. 2100mm +/-50mm |  |  |
| 8 | Szerokość leża | Min. 800 mm |  |  |
| 9 | Długość leża | Min. 2000 mm |  |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokości leża | Min. 350-max.860 |  |  |
| 11 | Leże, co najmniej trzysegmentowe z regulacją segmentów sterowanych elektrycznie przy pomocy pilota przewodowego | Tak |  |  |
| 12 | Oparcie pleców z laminatu zamocowanego na stałę, przeziernego dla promieni RTG | Tak |  |  |
| 13 | Zasilanie 220 - 240 V 50 Hz | Tak |  |  |
| 14 | Cztery koła jezdne o średnicy min. 150 mm w obudowie z tworzywa, blokowane centralnie, w tym jedno koło z blokadą kierunkową | Tak |  |  |
| 15 | Rama leża wyposażona w poziomicę | Tak |  |  |
| 16 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0-75o (+/- 5%) | Tak |  |  |
| 17 | Kąt odchylenia oparcia uda 0-45o (+/- 5%) | Tak |  |  |
| 18 | Regulacja pozycji Trendelenburga sterowana elektrycznie lub za pomocą sprężyn gazowych z blokadą | Tak |  |  |
| 19 | Kąt przechyłu Trendelenburga 20o (+/- 5%) | Tak |  |  |
| 20 | Kąt przechyłu anty – Trendelenburga 15o (+/- 5%) | Tak |  |  |
| 21 | Autoregresja segmentu oparcia pleców | Tak |  |  |
| 22 | Krążki odbojowe oraz listwy ochronne zabezpieczające łóżko przed uszkodzeniem | Tak |  |  |
| 23 | Elementy leża malowane lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia i na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
| 24 | Barierki boczne składane malowane proszkowo lub chromowe mocowane do ramy lub na ramę łóżka – 2 szt dla każdego łóżka | Tak |  |  |
| 25 | Wyjmowane wypełnienie ścianek szczytowych | Tak |  |  |
| 26 | Możliwa do wyboru kolorystyka (ścianek szczytowych) | Tak podać |  |  |
| 27 | Materac wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu na suwak z tkaniny oddychającej, paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej, przystosowanej do dezynfekcji (dopasowany do leża łóżka) | Tak |  |  |
| 28 | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |  |
| 29 | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa | Tak |  |  |
| 30 | Bezpłatne roczne przeglądy gwarancyjne - 1 raz na 12 miesięcy okresu gwarancyjnego | Tak |  |  |
| 31 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat, po okresie gwarancyjnym z pkt 28 | Tak |  |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu max 24 godz. | Tak |  |  |
| 33 | Elementy wyposażenia łóżka: -wieszak na kroplówki wykonany w całości ze stali nierdzewnej (46 sztuk); - podwójna rama wyciągowa/kinetyczna z dwoma uchwytami ręki z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji długości (do 5 sztuk łóżek); - zintegrowane przedłużenie leża o min. 20cm (do 9 łóżek); - materac przedłużenia leża (do 9 łóżek) | Tak |  |  |
| 34 | Dopuszczalne obciążenie | Podać |  |  |
| 35 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów potwierdzone dokumentem. | Tak |  |  |

Uwaga!: Trzecia naprawa tego samego rodzaju – wymiana towaru na nowy.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 46 szafek przyłóżkowych fabrycznie nowych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ szafki |  |
| 4. | Rok produkcji 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa . |  |

| Lp | OPIS WYMAGANYCH INFORMACJI, PARAMETRÓW TECHNICZNMYCH i WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy i opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca (Producent) | Podać |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji | Podać |  |  |
| 5. | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne bez krawędzi i wypustów (ostrych kantów) mogących powodować uszkodzenia ciała pacjenta | TAK opisać |  |  |
| 6. | Wymiary szafki: - wymiary blatu głównego 400x400mm(±30mm) - wysokość 800 mm (± 30 mm), - regulacja wysokości w granicach 800 – 1170 mm (± 30 mm), - szerokość 480 mm (± 30 mm) - głębokość 400 mm (± 30 mm) | TAK podać |  |  |
| 7. | Drzwiczki oraz szuflada wykonane z blach lakierowanych proszkowo, | TAK |  |  |
| 8. | Drzwiczki i szuflada otwierane jednostronnie | TAK |  |  |
| 9. | Półka boczna - blat obrotowy z regulacją wysokości, przesuwu wzdłużnego i kąta nachylenia w granicach 80º - 90º, wykonana z płyty odpornej na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekcyjne | TAK opisać |  |  |
| 10 | Nośność blatu bocznego nie mniejsza niż 10 kg | Tak |  |  |
| 11 | Boczna ściana szafki wyposażona w pojemnik (wkład) na butelki do 1,5l | TAK , opisać |  |  |
| 12. | Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne, wykonane z gumy nie brudzącej, conajmniej dwa koła z blokadą indywidualną | TAK |  |  |
| 12. | Powierzchnie szafki odporne na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| 13. | Możliwa do wyboru kolorystyka (lakieru szkieletu szafki oraz ścianek bocznych, drzwiczek i szuflady) | TAK podać |  |  |

| Wymagania gwarancji |
| --- |
| 14. | Okres udzielonej gwarancji (nie może być krótszy niż 24 miesiące), czas wykonania naprawy gwarancyjnej, adres serwisu i tel. pod który należy zgłaszać naprawy gwarancyjnej, godziny pracy serwisu) | TAK podać |  |  |
| 15 | W przypadku ujawnienia wady fabrycznej szafka podlega wymianie na nową. | Tak |  |  |

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów  i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                					                      ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)