Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu EZ/214/40/2010 Opracowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z nowej kotłowni gazowo-olejowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

- Ile kotłów i jakiej mocy będzie się znajdować w przedmiotowej kotłowni?

- Jaki jest rodzaj paliwa dla poszczególnych kotłów?

- Czy wszystkie podłączone będą do jednego komina czy będą miały osobne emitory?

- Czy dla przedmiotowej kotłowni były przeprowadzane kontrolne pomiary emisji zanieczyszczeń?

- Czy na terenie szpitala występują jakieś inne źródła emisji zorganizowanej zanieczyszczeń emitujące te same zanieczyszczenia, co przedmiotowa kotłownia (np. jakieś mniejszej mocy kotły w innych budynkach szpitalnych)? Jeśli tak to proszę o krótki opis co to za źródło, jaka zdolność produkcyjna/moc grzewcza.

Odpowiedź:

Opracowanie przedmiotowego studium dotyczy kotłowni zlokalizowanych w budynkach:

- Budynek Kuchni

- 3 kotły wodne o mocy nominalnej 1100 kW zasilane gazem ziemnym, gdzie jeden z nich posiada możliwość pracy w trybie awaryjnym przy zasilaniu olejem opałowym.

- 2 kotły parowe o mocy nominalnej 930 kW zasilane gazem ziemnym

- agregat kogeneracyjny Vitabloc 200 EM 199/293

- wyżej wymienione urządzenia są podłączone do 3 kominów o wysokości 14 metrów od poziomu terenu

II. Budynek Patomorfologii

- 1 kocioł wodny TopGas 60, moc cieplna 60kW, zasilanie gazem ziemnym, komin Dn 80/180 izolowany o wysokości 4 metrów

- kocioł z palnikiem na olej opałowy typ Hoval, moc cieplna 32 kW, komin Dn 130/230 izolowany o wysokości 4 metrów

III. Budynek Warsztatów i Zwierzętarni

- 1 kocioł wodny gazowy UNO3, moc cieplna 80kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 155 mm o długości 5, 5 metra

- kocioł wodny Top Gas 60, moc cieplna 60 kW, zasilany olejem opałowym, komin Dn 80 mm o długości 5, 46 metrów

IV. Budynek Portierni z Chlorownią

- kocioł 2 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm z wyrzutem przez ścianę

V. Budynek sprężarkowni z tlenownią

- kocioł 1 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm z wyrzutem przez ścianę

VI. Budynek stacji diagnostycznej

- kocioł 2 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW zasilany gazem ziemnym,

- nagrzewnica gazowa o mocy cieplnej CP400, moc cieplna 117, 2 kW, zasilane gazem ziemnym, wyrzut na wysokość od poziomu terenu 5, 5 metra

VII. Budynek archiwum

- kocioł DTG 230-10S, moc cieplna 60, 7 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 155 mm wyrzut na wysokość od poziomu terenu 7 metrów

VIII. Budynek stacji GSZ

- nagrzewnica gazowa NV15, moc cieplna 16 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm wyrzut na wysokość od poziomu terenu 3 metrów

IX. Budynek magazynu paliw (należy go ująć w opracowaniu, ponieważ w chwili obecnej zostały rozpoczęte prace związane z adaptacją budynku z przeznaczeniem na warsztat mechaniczny).

- kocioł gazowy o mocy 25 kW, zasilany gazem ziemnym

X. Budynek magazynu odpadów szpitalnych (należy go ująć w opracowaniu, ponieważ w chwili obecnej zostały rozpoczęte prace związane z adaptacją budynku z przeznaczeniem na warsztat mechaniczny).

- kocioł gazowy o mocy 3-17, 7 kW, zasilany gazem ziemnym

1. Mocy i wysokości komina dla nowej kotłowni gazowo-olejowej oraz dla starej kotłowni,

2. Dotychczasowej liczby emitorów,

3. Dotychczasowo używanego paliwa.

Odpowiedź:

Opracowanie przedmiotowego studium dotyczy kotłowni zlokalizowanych w budynkach:

- Budynek Kuchni

- 3 kotły wodne o mocy nominalnej 1100 kW zasilane gazem ziemnym, gdzie jeden z nich posiada możliwość pracy w trybie awaryjnym przy zasilaniu olejem opałowym.

- 2 kotły parowe o mocy nominalnej 930 kW zasilane gazem ziemnym

- agregat kogeneracyjny Vitabloc 200 EM 199/293

- wyżej wymienione urządzenia są podłączone do 3 kominów o wysokości 14 metrów od poziomu terenu

II. Budynek Patomorfologii

- 1 kocioł wodny TopGas 60, moc cieplna 60kW, zasilanie gazem ziemnym, komin Dn 80/180 izolowany o wysokości 4 metrów

- kocioł z palnikiem na olej opałowy typ Hoval, moc cieplna 32 kW, komin Dn 130/230 izolowany o wysokości 4 metrów

III. Budynek Warsztatów i Zwierzętarni

- 1 kocioł wodny gazowy UNO3, moc cieplna 80kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 155 mm o długości 5, 5 metra

- kocioł wodny Top Gas 60, moc cieplna 60 kW, zasilany olejem opałowym, komin Dn 80 mm o długości 5, 46 metrów

IV. Budynek Portierni z Chlorownią

- kocioł 2 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm z wyrzutem przez ścianę

V. Budynek sprężarkowni z tlenownią

- kocioł 1 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm z wyrzutem przez ścianę

VI. Budynek stacji diagnostycznej

- kocioł 2 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW zasilany gazem ziemnym,

- nagrzewnica gazowa o mocy cieplnej CP400, moc cieplna 117, 2 kW, zasilane gazem ziemnym, wyrzut na wysokość od poziomu terenu 5, 5 metra

VII. Budynek archiwum

- kocioł DTG 230-10S, moc cieplna 60, 7 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 155 mm wyrzut na wysokość od poziomu terenu 7 metrów

VIII. Budynek stacji GSZ

- nagrzewnica gazowa NV15, moc cieplna 16 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm wyrzut na wysokość od poziomu terenu 3 metrów

IX. Budynek magazynu paliw (należy go ująć w opracowaniu, ponieważ w chwili obecnej zostały rozpoczęte prace związane z adaptacją budynku z przeznaczeniem na warsztat mechaniczny).

- kocioł gazowy o mocy 25 kW, zasilany gazem ziemnym

X. Budynek magazynu odpadów szpitalnych (należy go ująć w opracowaniu, ponieważ w chwili obecnej zostały rozpoczęte prace związane z adaptacją budynku z przeznaczeniem na warsztat mechaniczny).

- kocioł gazowy o mocy 3-17, 7 kW, zasilany gazem ziemnym

Odpowiedzi do pytań:

- Jaka jest ilość emitorów, które należy objąć wnioskiem?

I. Budynek Kuchni

- 3 kotły wodne o mocy nominalnej 1100 kW zasilane gazem ziemnym, gdzie jeden z nich posiada możliwość pracy w trybie awaryjnym przy zasilaniu olejem opałowym.

- 2 kotły parowe o mocy nominalnej 930 kW zasilane gazem ziemnym

- agregat kogeneracyjny Vitabloc 200 EM 199/293

- wyżej wymienione urządzenia są podłączone do 3 kominów o wysokości 14 metrów od poziomu terenu

II. Budynek Patomorfologii

- 1 kocioł wodny TopGas 60, moc cieplna 60kW, zasilanie gazem ziemnym, komin Dn 80/180 izolowany o wysokości 4 metrów

- kocioł z palnikiem na olej opałowy typ Hoval, moc cieplna 32 kW, komin Dn 130/230 izolowany o wysokości 4 metrów

III. Budynek Warsztatów i Zwierzętarni

- 1 kocioł wodny gazowy UNO3, moc cieplna 80kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 155 mm o długości 5, 5 metra

- kocioł wodny Top Gas 60, moc cieplna 60 kW, zasilany olejem opałowym, komin Dn 80 mm o długości 5, 46 metrów

IV. Budynek Portierni z Chlorownią

- kocioł 2 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm z wyrzutem przez ścianę

V. Budynek sprężarkowni z tlenownią

- kocioł 1 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm z wyrzutem przez ścianę

VI. Budynek stacji diagnostycznej

- kocioł 2 funkcyjny Therma Classic o mocy 21 kW zasilany gazem ziemnym,

- nagrzewnica gazowa o mocy cieplnej CP400, moc cieplna 117, 2 kW, zasilane gazem ziemnym, wyrzut na wysokość od poziomu terenu 5, 5 metra

VII. Budynek archiwum

- kocioł DTG 230-10S, moc cieplna 60, 7 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 155 mm wyrzut na wysokość od poziomu terenu 7 metrów

VIII. Budynek stacji GSZ

- nagrzewnica gazowa NV15, moc cieplna 16 kW, zasilany gazem ziemnym, komin Dn 70 mm wyrzut na wysokość od poziomu terenu 3 metrów

IX. Budynek magazynu paliw (należy go ująć w opracowaniu, ponieważ w chwili obecnej zostały rozpoczęte prace związane z adaptacją budynku z przeznaczeniem na warsztat mechaniczny).

- kocioł gazowy o mocy 25 kW, zasilany gazem ziemnym

X. Budynek magazynu odpadów szpitalnych (należy go ująć w opracowaniu, ponieważ w chwili obecnej zostały rozpoczęte prace związane z adaptacją budynku z przeznaczeniem na warsztat mechaniczny).

- kocioł gazowy o mocy 3-17, 7 kW, zasilany gazem ziemnym

2. Czy zakład posiada aktualne wyniki pomiarów emisji? Jeśli nie, to czy wykonanie pomiarów leży w gestii wykonawcy czy zamawiającego?

Odpowiedź:

Szpital nie posiada aktualnych wyników pomiarów emisji. Wykonanie tych pomiarów leży w gestii wykonawcy.

- W jakim zakresie należy wykonać pomiary, (jakie zanieczyszczenia brać pod uwagę?).

Odpowiedź:

Pomiary należy wykonać w zakresie zanieczyszczeń gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery z nowo otwartej kotłowni gazowo-olejowej.

Dane wykazane powyżej, są danymi wybiórczymi z dokumentacji projektowych i zasadnym byłoby zapoznanie się z kompletem dokumentacji projektowych w siedzibie zamawiającego.