Pakiet 4 - Videonystagmograf							 zał.2

| LP | NAZWA PRODUKTU | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat oparty na systemie komputerowym PC lub Laptop min. 1.4 MHz system windows 2000/XP lub inny | TAK |  |
|  | 2 maski pozwalające na test w ciemności z kartą PCI wbudowaną w jednostce komputera | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu na CD oraz druku | TAK |  |
|  | Badanie- pomiar 2 kanałów ( ruchy pionowe, poziome) z rejestracją w czasie rzeczywistym oraz tłumieniem artefaktów | TAK |  |
|  | Testy- spontaniczne , kaloryczne i położeniowe | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu 0,1˚ dla 704 x 288 pikseli | TAK |  |
|  | Częstotliwość sygnału – 50 Hz | TAK |  |
|  | Podświetlanie – podczerwień 950 nm | TAK |  |
|  | Regulacja ostrości – jednorącz za pomocą uchwytu | TAK |  |
|  | Pomiar czasie 60, 90, 120, 150 sek. | TAK |  |
|  | Analiza- ocena: ręczna lub automatyczna z możliwością korekcji kierunek oczopląsu ocena kulminacji fazy , liczba oczopląsów, szybkość fazy | TAK |  |
|  | Rejestracja i zapis wyników: krzywa oczopląsów max długości 3 min., funkcja wzmocnienia dla słabszych oczopląsów, zestawienie tabelaryczne diagram motylkowy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać |  |