Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet nr 1 - Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów cementem o podwyższonej gęstości oraz wydłużonym czasie krzepnięcia.

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trokar do nakłucia trzonu, Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min.3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne (diamentowe) oraz jednostronnie ścięte (kierunkowe), Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne, sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, Samoczynnie wypełnianie cementem zestawu 9strzykawki) do jego dotrzonowego podawania, Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min 14 ml, W zestawie powinien znajdować się ponad 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG, Cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący – 30 % siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników, Dodatkowo dostępne igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne, Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 11g. | 5 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 - System małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych (kąt wychylenia kielicha min. 50), wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalający na bezpośrednią widoczność wprowadzonych śrub, śruby kodowane kodami w rozmiarach 5,5 mm o dł 35 mm do 55 mm, 6,5 mm i 7,5 mm – odł. od 30 mm do 60 mm stopniowane co 5 mm. gwint śruby musi zawierać część samonażynajacą (dystalna – prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby) zwiększające siłę trzymania śruby nasadzie trzonu a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami, Łopatka retraktorów w długości od 3 cm do 13 cm pozwalające na dostosowanie do anatomii pacjenta, przezierne łopatki retraktorów oraz pierścienie pozwalające na bezpośrednią widoczność podczas zabiegu, pręty tytanowe 6 mm o dwóch promieniach wygięcia o długości od 30 mm do 150 mm stopniowane co 5 mm oraz od 60 mm do 30 mm stopniowana co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego do 200 mm, mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym brokerem trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany na skórą pacjenta z pomocą prowadnic prętów, kaniulowane prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomocą śrubokręta wprowadzanego przez prowadnicę możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji i kompresji w zestawie dopychacz do pręta, pozwalający na skorygowanie położenia pręta względem śruby w przypadku kręgozmyku, w zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby, w zestawie iłgy do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera. | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................