PAKIET 2											zał.3

STANOWISKO  DO  PIELĘGNACJI  NIEMOWLĄT  Z  PROMIENNIKIEM CIEPŁA   sztuk 4

Producent :

Kraj pochodzenia :

Oferowany model : Rok produkcji:

| L.P | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość stanowiska (mm) | 700-780 |  |
| 2 | Szerokość w części pielęgnacyjnej ( mm) | 770 –790 |  |
| 3 | Wysokość blatu od podłoża ( mm) | 860 -920 |  |
| 4. | Stanowisko wyposażone w cztery kółka o średnicy min 100 mm z czego dwa hamulcem | TAK |  |
| 5. | Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany na kolumnie promiennik podczerwieni z równolegle do frontu stanowiska usytuowanym źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza, zegarem Apgar i alarmami . Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. | TAK |  |
| 6. | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 7 | Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni | TAK |  |
| 8 | Blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym Wyposażony w materacyk pokryty materiałem wodoodpornym w kolorze blatu | TAK |  |
| 9 | Szafka z min. trzema szufladami .Możliwość wyboru ilości szuflad oraz ich wymiarów, | TAK |  |
| 10. | Górna szuflada przystosowana do postawienia wagi elektronicznej | TAK |  |
| 12 | Stanowisko wykonane w kolorystyce określonej przez Zamawiajacego | TAK |  |
| 13. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 13.1 | Waga elektroniczna niemowlęca wykonana w klasie III dokładności zasilana z akumulatorów oraz zasilacz o zakresie do 15 kg umiejscowiona w pierwszej szufladzie pod blatem. | TAK |  |
| 13.2 | Stanowisko wyposażone w statyw do pomp infuzyjnych oraz teleskopowy wysięgnik do kroplówki | TAK |  |
| 14. | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 15. | Wymaga się aby urządzenie posiadało deklarację zgodności CE jako wyrób medyczny kompletny, potwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną – certyfikat EC | TAK/podać numer |  |