Załącznik nr 2

Pakiet 1

| Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Nazwa produktu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,27 | Mycie wózków | Urządzenia myjące | 1 |  |  |  |  | -montowane na ścianie, -zasilane z instalacji wodnej poprzez zawór lub baterię, -dozujące środki myjące-dezynfekcyjne w postaci piany i płynu pobierane z dozowników szt.2 o pojemności 5l każdy powieszonych na ścianie, -z funkcją umożliwiającą przełączanie na płukanie wodą lub mycie i dezynfekcję -z zabezpieczeniem przed cofaniem się roztworu do instalacji, -wielofunkcyjny pistolet do mycia z opcjami mycia i wytwarzania piany ,na szybko-złączkę, -wydajność podczas mycia 10l/min, -wydajność podczas płukania 20l/min, -wąż na szybko-złączkę 15mb, -obudowa z wieszakiem na węża odporna na środki chemiczne, |
| 1,71 | Mycie łóżek |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Suma brutto: |  |

Pakiet 2

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek anestezjologiczny ze stali lakierowanej proszkowo | 8 |  |  |  |  |  | -kolor do uzgodnienia wyposażenie: - blat ABS - 4 szuflady na prowadnicach samodomykających - 2x szyna instrumentalna - 2x nadstawka z tworzywa z 6 i 5 pojemnikami - tworzywowy pojemnik na zużyte igły - uchwyt worka na odpady z pokrywą z tworzywa - 2x pojemnik na cewniki - tacka ze stali kwasoodpornej - 4 koła jezdne o średnicy 100-125mm, w tym 2 z blokadą, odboje - uchwyt do przetaczania wymiary: 720x700x1000mm |

- Wózki jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich do stosowania w placówkach medycznych.

- Wymagane jest dołączenie do oferty rysunku- zdjęcia przedstawiającego każdy z produktów.

Pakiet 3

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do czystej i brudnej bielizny | 6 |  |  |  |  |  | - rama jezdna z profilu stalowego wypełniona prętami, lakierowana proszkowo - odboje na narożach podstawy -1 x stelaż z pokrywą do worków , - szafka z drzwiami : 2 x półka meblowa, blat z 3 stron obudowany, - 1 x uchwyt do prowadzenia, - 4 x kółka średnicy 75[ mm], w tym 2 z hamulcem |
|  | Wózek do gromadzenia - przewozu czystej i brudnej bielizny | 2 |  |  |  |  |  | - z blachy ze stopu lekkiego odpornego na zabrudzenia,korozję promienie UV i działanie termiczne -przystosowany do mycia i sterylizacji -posiadający zawór spustowy - pojemność 1000 litrów -podział pionowy na dwie komory - klapa górna i boczna uchylna na zawiasach z zamknięciem - kółka o średnicy 160-200mm ,dwa stałe i dwa obrotowe, z hamulcem minimum na jednym kole nie pozostawiające śladów -konieczna wizja lokalna - Wózek przeznaczony do windy towarowej. Szerokość drzwi windy 800mm. |

- Wózki jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich do stosowania w placówkach medycznych.

- Wymagane jest dołączenie do oferty rysunku- zdjęcia przedstawiającego każdy z produktów.

Pakiet 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózka do przewożenia zwłok | 1 |  |  |  |  |  | - metalowy szkielet z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, - regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego, - zdejmowane leże, które może służyć jako nosze, - pokrywa z twardego PCV - cztery odboje. - podstawa jezdna wyposażona w cztery kółka jezdne średnicy 200mm, w tym dwa z blokadą. |

- Wózki jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich do stosowania w placówkach medycznych.

- Wymagane jest dołączenie do oferty rysunku- zdjęcia przedstawiającego każdy z produktów.

pakiet 5

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózki do przewozu materiałów sterylnych | 4 |  |  |  |  |  | -ze stali kwasoodpornej zamykany -2szt.półek z możliwością regulacji -na kółkach o średnicy 200mm z blokadą anty rezonansowe wzmocnienia, -uchwyt do prowadzenia od strony drzwi załadunkowych -drzwi zamykane z uszczelką na szerokości 800mm -wymiary zewnętrzne szerokość 800mm, głębokość 900mm wysokość1100mm. -konieczna wizja lokalna Wózek do windy towarowej. Winda o wymiarach szerokość 850mm głębokość 1000mm wysokość 1200mm. |

- Wózki jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich do stosowania w placówkach medycznych.

- Wymagane jest dołączenie do oferty rysunku- zdjęcia przedstawiającego każdy z produktów.

Pakiet 6

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu chorych | 4 |  |  |  |  |  | -Szerokość całkowita od 730 do 810 mm -Długość całkowita 2070 mm (+/- 20 mm). -Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 580- 940 mm (+/- 20 mm). -Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. -Leże dwu segmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG. - Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. -Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0-60° (+/- 5°) - regulacja płynna. -Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej od 00 do 220 (+/- 30) – regulacja płynna. -Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 00 do 150 (+/- 30) – regulacja płynna. Wózek wyposażony w: - chromowane barierki boczne, składane, - wieszak kroplówki, - materac, - rolki do przekładania chorych - wymiar 650mmx400mm - kosz na podręczne rzeczy. -Cztery koła jezdne o średnicy min.200 mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. -Minimalne obciążenie robocze: 250kg. |

- Wózki jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich do stosowania w placówkach medycznych.

- Wymagane jest dołączenie do oferty rysunku- zdjęcia przedstawiającego każdy z produktów.