Załącznik nr 2   Pakiet V Konsola i Shaver artroskopowy

| Lp | Rodzaj towaru | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw artroskopowy konsola + shaver | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry:

Zestaw artroskopowy  konsola + shaver

Zestaw powinien być  kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez zamawiającego TPS - system

Konsola

1.możliwość przyłączenia  jednoczesnego trzech napędów

2.możliwość jednoczesnego przyłączenia do 2 sterowników nożnych.

3.kolorowy wyświetlacz dotykowy pozwalający na przegląd i ustalenia ustawień rękojeści

poprzez panel dotykowy na ekranie

4.Interfejs użytkownika-dotykowy ekran o przekątnej 16,5 cm, rozdzielczość min 800x480

Shaver artroskopowy

1.uruchamiany przełącznikiem nożnym i z uchwytu napędu

2.automatycznie rozpoznawany przez  konsolę która dobiera  optymalne nastawy pracy

3.programowe ograniczenie  prędkości do zadanej wartości

4.zakres obrotów  do 12 0000 obr /min, oscylacje do 3000 cykli/min

5.zatrzaskowe montowanie ostrzy

6.regulacja ssania 0-100%

7.Obrotowy króciec ssania

8.wodoodporna konstrukcja, zabezpieczenie wtyku elektrycznego, napęd bezobsługowy w uchwycie rękojeści

9 sterylizacja w autoklawie

10 kaseta do sterylizacji

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)