|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zał.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | trzonki do laryngoskopów wielorazowe | szt. | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżki do laryngoskopów jednorazowe | szt. | 13300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rękojeść bateryjna wielokrotnego użytku:

- rękojeść światłowodowa bateryjna;

- rozmiar średni, Ø 30mm, lekka;

- światło ksenonowe 2,5 V;

- jakość oświetlenia żarówki ksenonowej lepsza o 40% niż konwencjonalnej żarówki halogenowej;

- wyposażona w specjalną kapsułę dla żarówki ksenonowej – zapewniającej bezpieczeństwo żarówki przy wymianie baterii oraz maksymalną przepuszczalność światła;

- kompatybilna ze wszystkimi łyżkami światłowodowymi zgodnie ze standardem DIN EN ISO 7376;

- rękojeść do sterylizacji w autoklawie w 134°C, nie mniej niż 4000 razy;

- dwa lata gwarancji z serwisem Door to Door.

Możliwość zakupu rozmiarów pediatrycznych, noworodkowych.

- Łyżki światłowodowe jednorazowego użytku, sterylne: Typ Macintosh (Nr 1 – 4), Miller (Nr 0 – 4)

- łyżka plastikowa,

- sterylna, pakowana pojedynczo;

- jasność oświetlenia  8700lux/ 3,5V;

- światłowód Ø 3,8 mm;

- bezobsługowe.

Pełna gama rozmiarowa dla danego typu.

Uwaga!

Kompatybilność rękojeści z poz. 1 z łyżkami z poz. 2.

Zakup rękojeści jednorazowy.

Zakupy łyżek sukcesywne – rozmiary podawane przy zamówieniu.