Pakiet 1 – Wykonanie posadzki z wykładziny PCV –  termin wykonania zamówienia 7 dni od zgłoszenia faksem lub za pomocą poczty elektronicznej

- Roboty w pomieszczeniu wypisu noworodków, powierzchnia 21 m2 - Demontaż istniejącej posadzki z płytek wraz z cokołami i montaż wykładziny podłogowej PCV, rulonowej, zgrzewalnej, homogenicznej, atestowanej na wylewce samopoziomującej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył wzornik z kolorami do wyboru przez Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru 1 szt. lub 2 szt. kolorów z przedstawionych  przez Wykonawcę (baza + cokół lub wzór). Spaw w kolorze wykładziny. Zamawiający wymaga akrylowania wykładziny po zakończeniu prac.

Pakiet 2 – Wykonanie i montaż rolet okiennych - termin wykonania zamówienia 7 dni od zgłoszenia faksem lub za pomocą poczty elektronicznej

- Zakup, wykonanie i montaż  rolet mocowanych do ramy okiennej w kasecie, w zabudowie białej z materiałem podgumowanym do wszystkich kwater okna w pomieszczeniu wypisu noworodków (4 szt. rolet- ok. 10 m2).  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zamontuje rolety zarówno w oknie zewnętrznym jak i w oknie oddzielającym pokój wypisowy noworodków od pokoju łóżkowego noworodków.

Pakiet 3 – Montaż wbudowanej skrzynki hydrantu - termin wykonania zamówienia 7 dni od zgłoszenia faksem lub za pomocą poczty elektronicznej

- Demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej oraz montaż nowej, wbudowanej w ścianę wraz z osprzętowieniem (m.in. wąż półsztywny, Ø 25, długość węża 30 m, zakończony prądownicą,  zawór, gaśnica proszkowa 6 kg). Skrzynka hydrantowa znajduje się na holu pomiędzy częścią położniczą a ginekologiczną.

Pakiet 4 – Zakupu narożników,  odbojnic, poręczy, odbojoporęczy systemowych – termin wykonania zamówienia 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Zakup i dostawa materiałów:

- Narożniki systemowe SO50 produkcji CS Polska lub materiał równoważny – 30 szt.

- Taśmy ochronne ścian TP produkcji CS Polska lub materiał równoważny – 15 mb.

- Poręcze ścienne np. HR6C produkcji CS Polska lub materiał równoważny – 12 mb.

- Końcówka standardowa do poręczy ściennych z pkt. 3– 10 szt.

- Uchwyty montażowe do poręczy ściennych z pkt. 3– 18 szt.

- Odbojnice ścienne np. SC R64 produkcji CS Polska lub materiał równoważny – 12 mb.

- Końcówka standardowa do odbojnic ściennych z pkt. 6– 10 szt.

- Uchwyty montażowe do odbojnic ściennych z pkt. 6– 18 szt.

- Odbojoporęcze np. HRB4C produkcji CS Polska lub materiał równoważny – 22 mb.

- Końcówka standardowa do odbojoporęczy z pkt. 9– 11 szt.

- Narożnik zewnętrzny do odbojoporęczy z pkt. 9  - 8 szt.

- Narożnik wewnętrzny do odbojoporęczy z pkt. 9  - 2 szt.

- Uchwyty montażowe do odbojoporęczy z pkt. 9  - 33 szt.

- Listwy ścienne nawierzchniowe do szczelin dylatacyjnych, systemowe np. W70ALU P produkcji CS Polska lub materiał równoważny – 30 mb.

- Klips montażowy listwy do szczelin dylatacyjnych – 60 szt.

Pakiet 5 – Zakup z dostawą stolarki drzwiowej- termin wykonania zamówienia 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Zakup i dostawa materiałów:

- Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami  „80” lewe, kolor: do uzgodnienia z zamawiającym, 3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek na wkładkę z kompletem kluczy, szyld.

- Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami  „100” lewe, kolor: do uzgodnienia z zamawiającym, 3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek na wkładkę z kompletem kluczy, szyld.

- Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami  „90” lewe, kolor: biały, 3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek łazienkowy, szyld.

- Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, pełne, półtora-skrzydłowe, 90+30, lewe, kolor: biały, 3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek na wkładkę z kompletem kluczy, szyld.

- Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, pełne, półtora-skrzydłowe, 90+30, prawe, kolor: biały, 3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek na wkładkę z kompletem kluczy, szyld.

- Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami  „90” prawe, kolor: biały, 3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek na wkładkę z kompletem kluczy, szyld.

- Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami  „90” lewe, kolor: biały, 3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek z kompletem kluczy, szyld.

  - Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami  „90” lewe, kolor: biały, 3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek z kompletem kluczy, szyld.

Pakiet 6 – Zakup z dostawą materiałów budowlanych-  termin wykonania zamówienia -  7 dni od podpisania umowy

Zakup i dostawa materiałów budowlanych:

|  | pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAŁY budowlane |
|  | Nazwa | Jm | Ilość | cena jedn. netto | VAT | cena jedn. Brutto | wartość netto | wartośc brutto |
|  | Zaprawa samopoziomująca | kg | 75 |  |  |  |  |  |
| 1` | Uchwyt łazienkowy prosty 40 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wieszak chromoniklowy potrójny | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lustro nad umywalkowe 50*60 cm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Piana montażowa | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podokiennik marmuro podobny kolor do uzgodnienia | mb | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Profil U 30mm dł. 3mb | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Profil C 75 dł. 3mb. | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Blachowkręty oksydowane | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Narożnik perforowany | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Farba lateksowa satyna kolor do uzgodnienia | l | 45 |  |  |  |  |  |
| 11 | Farba emulsyjna biała | l | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Grunt pokostowy | l | 18 |  |  |  |  |  |
| 13 | Farba olejna nawierzchniowa biała | l | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rozpuszczalnik nisko aromatyczny | l | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Klej do płytek elastyczny | kg | 140 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zaprawa spoinująca (fuga) | kg | 17 |  |  |  |  |  |
| 17 | Uni - Grunt | l | 38 |  |  |  |  |  |
| 18 | Gładź szpachlowa | kg | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Gips szpachlowy | kg | 75 |  |  |  |  |  |
| 20 | Bloczki z bet. komórkowego | szt | 26 |  |  |  |  |  |
| 21 | Masa szpachlowa gotowa | kg | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytki posadzkowe gresowe | m2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytki glazurowane ścienne | m2 | 25,5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Papier ścierny | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 25 | Drzwiczki rewizyjne do zaworów – blacha chromoniklowa 20*30 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kołki rozporowe szybki montaż 60*40 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kołki rozporowe 8*60 | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kratka wentylacyjna 12*20 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ostrze noża (Stanley) | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Pędzel płaski 50mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | Pędzel okrągły Ø 30mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 32 | Wałek malarski 25 cm z rączką do emulsji | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Wałek malarski 15 cm z rączką do emulsji | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 34 | Taśma malarska papierowa 3 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Folia malarska 4*5 gruba | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Kątowe podpory półek 20 cm (białe) | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 37 | Pojemnik na papier toaletowy (180-230 wymiar rolki) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Dozownik na mydło typ dermados | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Kosz na śmieci - pedał 30 l | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | Pojemnik na ręczniki papierowe ZZ | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | Barwnik (kolor do uzgodnienia) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem : |  |  |  |  |

Pakiet 7 - Zakup z dostawą materiałów sanitarnych -  termin wykonania zamówienia -  7 dni od podpisania umowy

|  | Pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały sanitarne |
| Lp. | Materiał | ilość | jm | cena jedn. netto | VAT | cena jedn. Brutto | wartość netto | wartośc brutto |
|  | Materiał PVC-u Wavin |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Guma do trapera Ø50 | 3 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 2 | Guma do trapera Ø110 | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 3 | kolano Ø50 <67 | 6 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 4 | kolano Ø50 <45 | 5 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 5 | kolano Ø50 <22 | 5 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 6 | rura Ø50 mb. 1 | 5 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 7 | rura Ø50 mb. 0,5 | 5 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 8 | rura Ø50 mb. 0,3 | 4 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 9 | rura Ø50 mb. 2 | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 10 | rura Ø110 mb. 0,5 | 3 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 11 | kolano redukcyjne Ø50x32 | 3 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 12 | kolano Ø110 <45 | 2 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 13 | kolano Ø110 <67 | 2 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 14 | kolano Ø110 <90 | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 15 | redukcja Ø50x32 | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 16 | trojak Ø50 <67 | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
|  | Materiał P.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Złącze proste Ø20x1/2 G.W | 6 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 18 | Złącze proste Ø20x1/2 G.Z | 4 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 19 | rura stabilizowana sigma LI stai glass PP-R/PP-RGF-PP-R Ø20 | 20 | mb |  |  |  |  | - zł |
| 20 | izolacja gr. 6 mm na rure Ø20 | 16 | mb |  |  |  |  | - zł |
| 21 | trojak Ø20x20 | 8 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 22 | zawór z półśrubunkiem Ø1/2 | 4 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 23 | kolano Ø20 2 muf | 18 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 24 | kolano Ø20 1 muf | 10 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 25 | kolano Ø20 2 muf<45 | 7 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 26 | kolano Ø20 1 muf <45 | 6 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 27 | kolano Ø20 x1/2 z uszkami | 7 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 28 | kolano Ø20 x1/2 G.Z | 2 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 29 | kolano Ø20x1/2 G.W | 2 | szt. |  |  |  |  | - zł |
|  | Biały montaż materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wc kompakt wylot tył z deską sedesową | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 31 | Umywalka prostokątna nablatowa z dziurą 60x40 cm wraz z syfonem | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 32 | Umywalka prostokątna 60x40 cm z dziurą, półnogą wraz z syfonem | 2 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 33 | Bateria umywalkowa stojąca z ruchomą wylewką | 3 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 34 | zawór kątowy Ø1/2x3/8 | 6 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 35 | zawór kątowy Ø1/2x1/2 | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 36 | wkręty mocowania muszli | 1 | kpl |  |  |  |  | - zł |
| 37 | wkręty mocowania umywalki długie | 2 | kpl |  |  |  |  | - zł |
| 38 | piana montażowa do pistolety | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 39 | czyscik do piany | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 40 | silikon biały | 3 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 41 | kolano białe 90 do odpływu muszli Ø100/110 | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
|  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  | - zł |
|  |  |  |  | Suma netto |  |  |  | - zł |
| Zakup z dostawą materiałów elektrycznych - termin wykonania zamówienia - 7 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAŁY ELEKTRYCZNE |
| Lp. | Materiał | Ilość | jm | cena jedn. netto | VAT | cena jedn. Brutto | wartość netto | wartośc brutto |
| 1 | Plafoniera hermetyczna MARC DL-60 7015 KANLUX | 4 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 2 | gniazdo podtynkowe hermetyczne 230V | 1 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 3 | wyłącznik światła p/t pojedynczy | 6 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 4 | Oprawa świetlówkowa z elektronicznym statecznikem Meba - TL-236 EVG 2x36W lub podobna | 17 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 5 | gniazdo podtynkowe 2x230V | 6 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 6 | puszka fi 60 głęboka | 6 | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 7 |  |  | szt. |  |  |  |  | - zł |
| 8 |  |  | szt. |  |  |  |  | - zł |
|  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  | - zł |
|  |  |  |  | Suma netto |  |  |  | - zł |