PAKIET 1

Tabela nr 1 do pakietu nr 1

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Worek resuscytacyjny silikonowy ( jednopowłokowy ) dla dorosłych, poj. 2000ml; z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmHg; z silikonowym uchwytem na dłoń. Korpus worka umożliwiający jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Do sterylizacji w autoklawie w temp. 134 stopni. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Całkowicie rozbieralny - wszystkie elementy worka dostępne jako części zamienne. Oprócz silikonowego worka pozostałe elementy wykonane z polisulfonu. Worek posiada kod kreskowy i numer seryjny. Maska twarzowa silikonowa, jednoelementowa z mankietem uszczelnianym powietrzem, z wtopionym szkieletem z polisulfonu .Rozmiar maski nr3, nr4, nr 5/6 maski kodowany kolorem szkieletu | szt. 51 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalog części zamiennych z cenami obowiązującymi na dzień złożenia oferty

PAKIET 2

Tabela nr 1 do pakietu nr 2

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stetoskop „pielęgniarski” przeznaczony do wygodnego odsłuchu przy pomiarze ciśnienia. Głowica umożliwiająca dokonywanie pomiaru i jakości odsłuchu. Membrana o średnicy 48 mm zamocowana za pomocą płaskiego, dobrze przylegającego pierścienia do aluminiowej głowicy. Chromowana lira wyposażona w sprężynę umieszczoną na zewnątrz. Stetoskop dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych, z zestawem części zamiennych. | Sztuk 69 |  |  |  |  |  |  |
| Stetoskop neonatologiczny przeznaczony do odsłuchu noworodków i niemowląt. Specjalna mała precyzyjna dwustronna głowica wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona dla noworodków i niemowląt. Specjalna membrana o średnicy Ø 36 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią. Lejek o średnicy Ø 22 mm. Długość drenu: 76 cm. Dwie pary zamiennych oliwek oraz zapasowymi membranami. Zakres częstotliwości: 20 Hz – 100 Hz max. 1.2 dB przy 55 Hz / 100 Hz – 1,500 Hz max. 8.5 dB przy 300 Hz | Sztuk 8 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania ogólne:

- Zasady dezynfekcji.

- Lista preparatów dopuszczonymi do dezynfekcji stetoskopu.

- Do oferty należy dołączyć katalog części zamiennych z cennikiem obowiązującym na dzień złożenia ofert.

PAKIET 3 Tabela nr 1 do pakietu nr 3

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania cen, | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciśnieniomierz zegarowy, jednoprzewodowy, z zestawem 3 mankietów (2 dla dorosłych, 1 duży dla dorosłych): Lekki korpus z poliwęglanu, czytelny, kontrastowa wskazówka na skali o średnicy nie mniejszej niż 63 mm, mankiety bez-lateksowe jednoprzewodowe, mankiety do dezynfekcji, ergonomiczny kształt umożliwia szybkie pompowanie, mikrofiltr zabezpiecza układ pomiarowy, maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg. Zestaw 3 mankietów: 1 mały dla dorosłych, 1 standard dla dorosłych, 1 duży dla dorosłych. Możliwość zakupu elementów zużywalnych | Sztuk 53 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania ogólne:

- Zasady dezynfekcji.

- Lista preparatów dopuszczonymi do dezynfekcji stetoskopu.

- Do oferty należy dołączyć katalog części zamiennych z cennikiem obowiązującym na dzień złożenia ofert.

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)