Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samorozprężalny , metalowy stent do protezowania dróg żółciowych dostepny w wersji niepokrywanej i częściowo pokrywanej ( stent pokrywany z niepokrytymi końcami ) , z pętla do repozycji ,widoczny w całości w promieniach RTG . Stent zamontowany na zestawie wprowadzającym średnicy maksymalnie 9Fr. wprowadzany po prowadniku 0,035” o długości 450cm .Istnieje mozliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 75% jego długości i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej. Zestaw wprowadzający powinien posiadać markery RTG pozwalające na kontrole stopnia uwolnienie stentu oraz jednoznaczne określenie punktu , po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Wymagana średnica stentu 8mm i 10mm i długości 4cm , 6cm , 8cm. 10cm i 12cm | 16 szt |  |  |  |  |  |  |
| Samorozprężalny, stent nitinolowy z platynowym rdzeniem do protezowania dróg żółciowych w wersji całkowicie krytej dedykowanej do łagodnych zwężeń dróg żółciowych (możliwość pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu, z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza); stent widoczny w całości w promieniach RTG, z pętla do repozycji. Stent zamontowany na zestawie wprowadzającym średnicy maksymalnie 9Fr. wprowadzany po prowadniku 0,035” o długości 450cm. Istnieje możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 75% jego długości i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej. Zestaw wprowadzający powinien posiadać markery RTG pozwalające na kontrole stopnia uwolnienie stentu oraz jednoznaczne określenie punktu , po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Wymagana średnica stentu 8mm i 10mm i długości 6cm , 8cm. 10cm i 12cm | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku wykonany z siatki z tworzywa sztucznego ,pokrywany na całej długości tworzywem silikonowy , posiada markery na obu końcach i w jego środku widoczne w endoskopii i w obrazie RTG. Sten ma możliwość repozycji oraz usunięcia w okresie do 6 tygodni od momentu implantacji długość stentu 90-150 mm , dostępne średnice 16-21mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna pistoletowa rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, mmmm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami, 70, 80, 90, 100, 110, mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia (po 2 sztuki w magazynie z dł. 120 – 150mm) w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………….

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsy hemostatyczne do klipsownicy, standardowe, kąt rozwarcia 135 stopni, długość ramion klipsa 7,5 mm, 40 sztuk w opakowaniu | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsy hemostatyczne do klipsownicy, długie, kąt rozwarcia 90 stopni, długość ramion klipsa 9 mm, 40 sztuk w opakowaniu | 80 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane klipsy hemostatyczne do zabiegów endoskopowych są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Olympus HX 110UR

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza plastikowa dróg trzustkowych „S- kształtna ” |
| 8,5 Fr – 6 cm dł. | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 Fr – 8 cm dł. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Fr – 6 cm dł. |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           			 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza przełykowa nitinolowa pokryta silikonem z obu stron z mechaniczną rękojeścią umożliwiającą pracę w obie strony, możliwość rozwijania i chowania protezy do koszulki, repozycjonowania w czasie jak i po rozłożeniu protezy, w rozmiarach 8cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm; Cewnik wprowadzający 8 mm, prowadnica dł. 250 cm, metalowa z miękkim końcem do protez przełykowych (typ: S-G) | 4 szt |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy litotryptor mechaniczny śródkanałowy o śr. Kosz ok. 30 mm gotowy do użycia (zmontowany fabrycznie) | 12 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 8

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku o średnicy łyżeczek 2,8 mm, długość robocza 160 cm lub 240 cm (do wyboru przez Zamawiającego) z możliwością biopsji stycznej, w osłonce z tworzywa sztucznego, pokrytej substancją hydrofilną z markerami do oceny odległości, z igłą lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 9

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szybki test ureazowy do wykrywania obecności bakterii Helicobacter Pylori | 2 500 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 10

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (Flocare PEG), rozmiar 18Ch, średnica wewnętrzna 5,5 mm; W skład zestawu wchodzi: cewnik przeźroczysty 40 cm z pasem znacznika widoczny w RTG wkłucie skalpel jednorazowy nić trakcyjna igła punkcyjna z trokarem zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika silikonowa płytka zewnętrzna do mocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety Produkt sterylny, 1 opakowanie zawiera 1 zestaw | 50 op. |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           					 Podpis i pieczęć Wykonawcy

..........................................................