Zał. Nr 3

WYMAGANE PARAMETRY GENERATORA DWUTLENKU CHLORU DO ZWALCZANIA BAKTERII LEGIONELLA

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 sztuka generatora do wytwarzania ClO2 z niezbędnym wyposażeniem koniecznym do uruchomienia urządzenia. | TAK |  |
|  | wydajność generatora dwutlenku chloru zgodnie z dokumentacją | TAK |  |
|  | wanny ochronne zintegrowane z urządzeniem | TAK |  |
|  | możliwość swobodnego przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | urządzenie zabezpieczone na kluczyk | TAK |  |
|  | Sondy poziomu odczynników chemicznych | TAK |  |
| 2. | Dostawa i montaż: |  |  |
|  | Dobór i dostawa urządzeń i armatury niezbędnej do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami funkcjonowania układu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej zgodnie z załączoną do procedury przetargowej dokumentacją projektową wyposażonego między innymi: w agregat do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru z automatyka sterującą i oprzetem oraz armaturę tj. zawór stałego ciśnienia typ DRVD Dn50 Watts lub równoważny, wodomierz Dn50 z nadajnikiem impulsów Q15m3odstęp impulsów 3l/imp., zawory kulowe Dn65, filtr siatkowy Dn65. Układ winien zabezpieczać przed przepływami zwrotnymi poprzez montaż izolatora przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru typ BA4760 Dn 65 lub równoważny | TAK |  |
|  | wykonanie robót instalacyjnych polegających na montażu urządzeń i armatury, o których mowa jest punkcie 2 a) z równoczesnym wykonaniem dwóch punktów poboru wody do badań oraz wykonaniem obejścia umożliwiającego wymianę zużytych elementów układu bez konieczności wyłączania zasilania wody dla potrzeb wymienników w budynku B. | TAK |  |
|  | doprowadzenie sygnału impulsowego do generatora | TAK |  |
| 3. | Uruchomienie: |  |  |
|  | uruchomienie generatora zgodnie z wymogami producenta zapewnienie pakietu startowego odczynników chemicznych (po rozruchu i przekazaniu generatora do eksploatacji uzupełnienie odczynników chemicznych do poziomu max). | TAK |  |
| 4. | Dokumentacja i szkolenie: |  |  |
|  | dokumentacja powykonawcza | TAK |  |
|  | deklaracje TUV generatora | TAK |  |
|  | atest PZH generatora | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi kontrolnej | TAK |  |
|  | szkolenie personelu | TAK |  |
| 5. | Warunki gwarancji, serwis, referencje |  |  |
|  | gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Niespełnienie któregoś z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………………                                                                                    	    data i podpis Oferenta