Załącznik nr 2

Warunki dzierżawy i parametry techniczne koncentratorów tlenu- wymagane

| Funkcja / Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Dostawa i montaż (na koszt Wykonawcy) do domu pacjenta – potwierdzona protokołem odbioru (dotyczy również materiałów zużywalnych) | wymagane |  |
| Aparat przenośny (rączka, uchwyt, kółka jezdne) | wymagane |  |
| Nazwa koncentratora Producent Typ koncentratora | Podać nazwę |  |
| Zapotrzebowanie 250 sztuk | wymagane |  |
| Dostawa przewodów tlenowych pacjentom nieodpłatnie w liczbie umożliwiającej ich wymianę co najmniej raz w miesiącu | wymagane |  |
| Prowadzenie karty dostawy przewodów tlenowych według załączonego formularza | wymagane |  |
| Napięcie robocze | 230V 50 Hz |  |
| Pobór mocy | Do 350 W |  |
| Ciężar max. | do 24 kg |  |
| poziom głośności | poniżej 40 dB |  |
| Przepływ tlenu | Od 0,5 l/min do 5 l/min |  |
| Praca ciągła stężenie wydalanego tlenu w zależności od ustawionego zakresu | nie mniej niż od 75-90% |  |
| nawilżacz | wymagane |  |
| Przepływomierz z możliwością regulacji płynnej | Min. od 0,5 do 5 l/min |  |
| Filtr wejściowy | wymagane |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim przekazana użytkownikowi | wymagane |  |
| Aktualny certyfikat CE Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, atesty dopuszczające do stosowania | wymagane |  |
| Serwis koncentratorów tlenu co 6 miesięcy (wymiana filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego, dokonanie pomiaru stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min.) | wymagane |  |
| Prowadzenie karty serwisowej koncentratora tlenu według wzoru do siwz | wymagane |  |
| Karta gwarancyjna dla każdego koncentratora i karta aparatu (paszport techniczny) ważna na czas trwania umowy | wymagane |  |
| Dostawa urządzeń do domu pacjenta wraz z przeszkoleniem pacjenta oraz członka rodziny lub opiekuna przez serwis techniczny potwierdzona własnoręcznymi podpisami | wymagane |  |
| Naprawa lub wymiana w domu pacjenta przez serwis techniczny dostawcy, kontakt telefoniczny z obsługą serwisową- całodobowo | wymagane |  |
| Wykonawca współpracuje z personelem Zespołu Domowego Leczenia Tlenem | wymagane |  |
| Wykonawca zobowiązuje się do nie pobierania od pacjentów dodatkowych opłat | wymagane |  |
| Zobowiązanie Wykonawcy do poddania się kontroli NFZ na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy | wymagane |  |
| Wygenerowanie w portalu świadczeniodawcy umowy podwykonawstwa wraz z udostępnieniem sprzętu w systemie | wymagane |  |
| Urządzenie zastępcze w przypadku konieczności naprawy poza domem pacjenta | wymagane |  |

………………………………………………………………

podpis osoby-osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz pieczątką imienną