Załącznik nr 1.

Przedmiotem zadania jest wykonanie i wymiana zbiornika kondensatu w kotłowni Szpitala przy ul. Korczyńskiej z zachowaniem niżej wymienionych wymagań.

- Wykonanie zbiornika ze stali nierdzewnej wraz z króćcami i kołnierzami o wymiarach identycznych z zainstalowanym obecnie.

- Płaszcz wewnętrzny zbiornika należy wykonać z blachy 0H18N9T o grubości min. 5 mm.

- Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów na zainstalowanym zbiorniku wraz z rozmieszczeniem króćców przyłączeniowych i włazem rewizyjnym, niezbędnych do prawidłowego odwzorowania zbiornika i wykonania zadania.

- Demontaż zamontowanego zbiornika, izolacji, armatury oraz utylizację odpadów.

- Dostosowanie istniejącej konstrukcji wsporczej i posadowienie nowego zbiornika na konstrukcji stalowej w kotłowni, przyłączenie do instalacji, sprawdzenie szczelności połączeń, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania.

- Montaż nowej izolacji termicznej, blach osłonowych i próby końcowe.

- W ramach zadania, dla wyeliminowania uderzeń pary w zbiorniku, należy zmodyfikować elementy parowego podgrzewu kondensatu według wskazań zamawiającego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na czas nieokreślony na szczelność zbiornika i jego prawidłowe działanie.

- Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości zasilania parą kotłów warzelnych w kuchni i urządzeń pralni, roboty związane z wymianą i uruchomieniem zbiornika muszą być wykonane od piątku od godziny 12 do godziny 6 w sobotę.

Roboty przygotowawcze należy prowadzić w uzgodnieniu z Działem Technicznym Szpitala.

- Należy uwzględnić wszystkie inne czynności związane z uruchomieniem zbiornika nie wymienione wyżej np. czynności transportowe itp., które są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- Termin realizacji wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy.