Załącznik nr 1 - Zakres prac niezbędnych do wykonania w zakresie montażu tablicy podświetlanej nad wejściem głównym.

1. Wykonanie projektu tablicy (wizualizacja + opis techniczny) i przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji

2. Demontaż istniejącej tablicy/kasetonu o wymiarze ok. 120cm x 600cm x 25cm (wys. / dł. / gł.) oraz konstrukcji wsporczej i odcinka instalacji zasilającej podświetlenie istniejącego kasetonu.

Istniejąca tablica/kaseton na daszku:

Konstrukcja wsporcza istniejąca:

3. Wykonanie konstrukcji wsporczej z kształtowników aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (malowanie proszkowe) przeznaczonej do montażu na daszku nad wejściem do budynku.

4. Wykonanie tablicy informacyjnej podświetlanej lampami led (min. 3 szt., sterowanie oświetleniem przy pomocy czujnika zmierzchowego), odpornej na działanie czynników atmosferycznych, zabezpieczonej przed działaniem promieni UV, o wymiarze 120cm x 600cm (wys. / dł.).

Konstrukcja:

- szkielet z kształtowników aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (malowanie proszkowe).

- front tablicy z płyt warstwowych gr. 3mm (np. dibond) z nadrukiem/naklejeniem grafiki odpornej na działanie czynników atmosferycznych, zabezpieczonej przed działaniem promieni UV,

- tył konstrukcji tablicy – płyta ze spienionego PCV gr 5mm.

Wzór tablicy:

4. Wykonanie konstrukcji wsporczej z kształtowników aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (malowanie proszkowe) przeznaczonej do montażu na daszku nad wejściem do budynku.

5. Montaż tablicy nad wejściem do budynku do konstrukcji żelbetowej daszku oraz do przygotowanej konstrukcji.

6. Wykonanie instalacji zasilającej podświetlenia tablicy sterowanej czujnikiem zmierzchowym i wpięcie jej do istniejącej instalacji elektrycznej budynku.

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej: pomiarów elektrycznych zamontowanej instalacji, rysunków konstrukcyjnych tablicy i konstrukcji wsporczej, przedłożenie certyfikatów i atestów na zastosowane materiały.