Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków

| Lp | PARAMETRY/WARUNEK/WARTOŚĆ GRANICZNA | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW |
|  | Nazwa | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2017 |  |
|  | Kraj produkcji | podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone dla noworodków, które urodziły się w stanie niedotlenienia i są zagrożone ciężkim uszkodzeniem centralnego układu nerwowego | TAK |  |
| 2 | Urządzenie do chłodzenia głowy z opcją chłodzenia całego ciała noworodka | TAK |  |
| 3 | Możliwość podgrzewania ciała noworodka | TAK |  |
| 4 | Zakres nastawienia temperatury ciała noworodka w granicach od 8ºC do 38ºC | TAK |  |
| 5 | Kontrola temperatury ciała noworodka w granicach od 8ºC do 40ºC | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz temperatury nastawionej i aktualnej | TAK |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w alarm zbyt niskiej temperatury i zbyt wysokiej temperatury | TAK |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w alarm braku lub zaburzonego przepływu płynu chłodzącego/ogrzewającego | TAK |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w alarm braku zasilania i niskiego poziomu płynu chłodzącego/ogrzewającego | TAK |  |
| 10 | Główne automatyczne tryby leczenia: pełne leczenie kontrolowane servem, stała rektalna temperatura kontrolowana. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie łatwe do dezynfekowania, płyn cyrkulacyjny w urządzeniu w formie tabletki do rozpuszczania w wodzie | TAK |  |
| 11 | Wymiary 375 x190/215x310 mm | TAK podać |  |
| 12 | Masa/waga – nie więcej niż 8 kg | TAK |  |
| 13 | Napięcie/sieć 230V, 50Hz | TAK |  |
| 14 | Czujniki temperatury pacjenta: 1 czujnik wielorazowy skóry 1 czujnik wielorazowy rektalny | TAK |  |
|  | Zestaw czujników jednorazowych skóry 10 sztuk. Zestaw czujników jednorazowych rektalnych 10 sztuk. |  |  |
| 15 | Maksymalna waga pacjenta ≤ 50kg | TAK |  |
| 16 | Stałość temperatury ± 0,3ºC | TAK |  |
| 17 | Pojemność pamięci Danych 2 GB (50 000 godzin) Wszystkie parametry programowane i mierzalne | TAK |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w alarmy: Brak zasilania Niski poziom płynu chłodzącego Brak przepływu Przekroczenie dopuszczalnego zakresu temperatury Usterka systemu | TAK |  |
| MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZÓW MÓZGU |
| 1 | Zasilanie – 3,6V wewnętrzna bateria Lilon, 5V zewnętrzne zasilania do stosowania w medycynie | TAK |  |
| 2 | Wymiary: 110x200x50cm | TAK podać |  |
| 3 | Waga DO 500G | TAK podać |  |
| 4 | Wejście elektrod: Specjalny port dla elektrod | TAK |  |
| 5 | Impedancja wejściowa > 800 MOhm | TAK |  |
| 6 | Maksymalny zakres na wejściu: ± 12 mV | TAK |  |
| 7 | Szerokość pasma: 0,2 – 100Hz | TAK |  |
| 8 | Zakłócenia: <1 µV RMS | TAK |  |
| 9 | Kalibracja: Generator kwadratowej fali | TAK |  |
| 10 | Pomiar impedancji: wbudowany miernik 0-30 kOhm at 10 Hz | TAK |  |
| 11 | Czułość: 1,2µV to 500µV/sekcję | TAK |  |
| 12 | Filtr niskich częstotliwości: 0,2 Hz – 100 Hz | TAK |  |
| 13 | Filtr wysokich częstotliwości: 0,2 Hz – 100 Hz | TAK |  |
| 14 | Częstotliwość: 50/60Hz | TAK |  |
| 15 | Baza czasu EEG: 10-80 mm/sec. (definiowalna przez użytkownika) | TAK |  |
| 16 | Baza czasu CFM: 6 cm/sec. | TAK |  |
| 17 | Częstotliwości próbek: 256Hz | TAK |  |
| 18 | Interface komunikacyjny: Bluetooth | TAK |  |
| 19 | Środowisko: Temperatura: 15-35ºC – Względna wilgotność: 20-80%, nieskraplająca – Wysokość: 0-10000m | TAK |  |
| 20 | Komplet umieszczony na wózku składającym się z dwóch półek, dwóch szuflad i szyny do zamontowania monitora CFM: Wysokość wózka max. 675 mm | TAK |  |
| 21 | Powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikat zgodności CE |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego u uruchomienie urządzenia | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak, podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |

……………………………………..					…………………………………………

Data								podpis osoby uprawnionej +pieczęć