Załącznik nr 2 TABELA 3

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Łóżko dziecięce z wysokimi barierkami –  34 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | PODAĆ |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 1650 mm (± 20 mm), Szerokość całkowita: 800 mm (± 20 mm), Wysokość całkowita: 1700 mm (± 20 mm), Wymiary leża: 1350 mm x 700 mm (± 20 mm), | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Leże łóżka 1 segmentowe | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką | TAK |  |
| 7. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami oraz otarciami | TAK |  |
| 8. | Łóżko wyposażone w kosz tworzywowy oraz tworzywową kuwetę wysuwaną spod leża | TAK |  |
| 9. | Regulacja przechyłów Trendelenburga, anty-Trendelenburga oraz regulacja wysokości dokonywane ręcznie systemem zapadkowym: Regulacja wysokości leża: 750 - 900 mm (± 20 mm), Regulacja kąta przechyłu Trendelenburga: 0-7°, Regulacja kąta przechyłu anty-Trendelenburga: 0-7°. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Zintegrowane barierki regulowane skokowo w zakresie: 1030 - 1550 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 100 mm, w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu – kola osłonięte tworzywową osłoną. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Możliwość wyboru koloru ramy łóżka z pośród min. 5 kolorów | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 50 kg. | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Elementy wyposażenia łóżka: Materac wys. 8 cm dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 8 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 18. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko dziecięce z wysokimi barierkami | 34 sztuki |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)