Załącznik nr 3

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Negatoskop żaluzjowy do mammografii z ruchomą listwą

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Negatoskop żaluzjowy do mammografii z ruchomą listwą dopuszczony do użytku w szpitalach | TAK |  |
| 2 | Cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na „blendowanie” ekranu. Umożliwia to opis zdjęć bez olśnień bocznych | TAK |  |
| 3 | Możliwe dokładne „blendowanie” także na krawędziach małych powierzchni obrazów | TAK |  |
| 4 | Negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 5 | Praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa) | TAK |  |
| 6 | Płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej | TAK |  |
| 7 | Kombinacja bardzo dobrego światła, regulacji natężenia światła i zastosowania żaluzji prowadzi do lepszego i dokładniejszego opisu detali np. mikrozwapnień, co ma szczególne znaczenie przy opisie mammograficznym | TAK |  |
| 8 | Równomierność oświetlenia na całej powierzchni ekranu +/- 5% | TAK |  |
| 9 | Elektroniczny zapłon świetlówek, czas zapłonu nie dłuższy niż 2 sekundy | TAK |  |
| 10 | Negatoskop emituje światło dzienne 6500°K | TAK |  |
| 11 | Pewny uchwyt do zdjęć na całym obwodzie ekranu | TAK |  |
| 12 | Obudowa pokryta lakierem proszkowym, odporna na stosowane w szpitalu środki dezynfekcyjne takie jak Mikrozit, Propano AF, Incidin Plus, a także proszek Perform oraz Surfanios Fresh lub równoważne oparte na takim samym składniku czynnym . | TAK |  |
| 13 | Ruchomy uchwyt do zdjęć - umożliwia oglądanie również tradycyjnych zdjęć o wymiarach 36x43 cm | TAK |  |
| 14 | Negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów: . 1. Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych: a) dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności, b) dla następujących klas wyrobu medycznego: klasa I sterylne, klasa I z funkcją pomiarową, klasa IIa, klasa IIB, klasa III - certyfikat zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dla danych wyrobów medycznych wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną c) dla wszystkich klas wyrobu medycznego, za wyjątkiem klasy I i IIa gdy pierwsze jego wprowadzenie do obrotu i stosowania nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej ( w takim przypadku należy złożyć stosowne oświadczenie), zgodnie z przepisami powołanej na wstępie ustawy o wyrobach medycznych - świadectwo zgłoszenia (wpis) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 2. w przypadku dołączenia dokumentów innych niż wymienione w pkt. powyżej, a uwzględnionych w szczególności w przepisach przejściowych ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca składając te dokumenty musi dołączyć do oferty stosowne wyjaśnienie; W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym należy do oferty dołączyć: - opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany. | TAK, wymienić i załączyć do oferty |  |
| 15 | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz pobór mocy ≤ 400 VA luminancja ekranu ≥ 7000 cd / m2 regulacja luminancji zakres regulacji: 10 – 100% min. wymiary ekranu: 96 x 60cm ilość klatek: 1 klasa ochronności: I wymiary: szerokość 1240 +/- 100mm wysokość 940 +/- 100 mm głębokość ≤ 150 mm masa ≤ 60 kg | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zabezpieczy komplet osprzętu wymiennego (tj. żarówek, świetlówek) | TAK |  |

Data ................................                                                      Podpis osoby uprawionej do reprezentacji podmiotu

............................................................