zał.2

| Lp. | PARAMETR | WYMÓG | OPIS OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2010, fabrycznie nowy. | Tak podać |  |
| 2 | Posiada odpowiednie pozwolenie do użytkowania w jednostkach służby zdrowia , posiada certyfikat CE | TAK załączyć |  |
| 3 | Producent i dystrybutor | TAK podać |  |
| 4 | Typ gazu : N2O ( tlenek azotu lub CO2 dwutlenek węgla | TAK |  |
| 5 | Ciśnienie robocze 3,5-5,0 MPa | TAK podać |  |
| 6 | Maksymalne ciśnienie 5,5 MPa | TAK podać |  |
| 7 | Sonda do siatkówki, długa Ø3.0 mm | TAK |  |
| 8 | Sonda do siatkówki płaska , 2.0x 4.0 mm | TAK |  |
| 9 | Sonda walcowa, 4.0 mm | TAK |  |
| 10 | Sonda do katarakty , Ø 1.5 mm | TAK |  |
| 11 | Pneumatyczny obieg ciśnienia | TAK |  |
| 12 | Podświetlany wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 13 | Pomiar czasu wykonywania zabiegu | TAK |  |
| 14 | Pomiar pozostały do zakończenia zabiegu | TAK |  |
| 15 | Aktywacja stanu odpowietrzenia lub przerwania czyszczenia sondy | TAK |  |
| 16 | Komunikaty dzwiękowe | TAK |  |
| 17 | Wózek z uchwytem na butle z gazem | TAK |  |
| 18 | Wielofunkcyjny przełącznik nożny | TAK |  |
| 19 | System badania efektywności systemu | TAK |  |
| 20 | Zasilanie zewnętrzne 100/120/220/240V | TAK |  |
| 21 | Częstotliwość zasilania 50Hz | TAK |  |
| 22 | Pobór mocy 30VA |  |  |
| 23 | Wymiary: Wysokość 140-175 mm Szerokość 360-400 mm Głębność 36-465 mm Waga 8-10 kg | TAK podać |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  |
| 25 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 26 | Dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 27 | Przeglądy okresowe – 1 na rok w okresie trwania gwarancji- bezpłatne | TAK |  |
| 28 | Szkolenie obsługi po uruchomieniu z wydaniem certyfikatów | TAK |  |