zał.2

| Lp. | PARAMETR | WYMÓG | OPIS OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2010, fabrycznie nowy. | Tak podać |  |
| 2 | Posiada odpowiednie pozwolenie do użytkowania w jednostkach służby zdrowia , posiada certyfikat CE | TAK załączyć |  |
| 3 | Producent i dystrybutor | TAK podać |  |
| 4 | Możliwość badania pacjentów z wszczepioną soczewką wewnątrzgałkową | TAK |  |
| 5 | Możliwość badania pacjentów z zaćmą | TAK |  |
| 6 | Monitor kolorowy LCD | TAK |  |
| 7 | Wbudowana drukarka z gilotyną | TAK |  |
| 8 | Parametry pomiaru refrakcji AR: |  |  |
| a | Zakres pomiaru: strefa od -30,00D do + 25,00D, cylinder: od -12 D do + 12D, oś: 0 st. Do 180 st. | TAK Podać |  |
| b | Minimalna średnica źrenicy do pomiaru : 2,0 mm, powierzchnia żrenicy poddawana pomiarowi : 4,0 mm. | TAK Podać |  |
| c | Odległość werteksowa VD: 0 mm/ 10,5 mm/ 12 mm/ 13,75 mm/ 15 mm/ 16,5mm. | TAK Podać |  |
| d | Krok wskazań: dla refrakcji 0,01D/ 0,12D/ 0,25D, dla osi 1 st. | TAK Podać |  |
| e | Fiksacja wzroku: system automatycznego zamglenia | TAK Podać |  |
| 9 | Parametry pomiaru Keratometrii: |  |  |
| a | Krzywizna promienna 5.00- 13.00 mm ( w odstępach co 0.01mm) | TAK Podać |  |
| b | Moc refrakcji 25.96 do 67.50 D ( w odstępach co 0.12D/0.25D) | TAK Podać |  |
| c | Astygmatyzm 0D do +/- 12D ( w odstępach 0.01/ 0.25/ 0.5D) | TAK Podać |  |
| d | Oś 0° do 180° ( w odstępach co 1°/5°) | TAK Podać |  |
| 10 | Wielkość pomiarowa rogówki (CS), zakres pomiaru 1.0 mm do 10.0 mm ( w odstępach co 0.1mm) | TAK podać |  |
| 11 | Możliwość pomiaru PD | TAK |  |
| 12 | Autonaprawadzanie w osi Y, automatyczny pomiar | TAK |  |
| 13 | Stolik elektryczny pod aparat | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 16 | Dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 17 | Przeglądy okresowe – 1 na rok w okresie trwania gwarancji- bezpłatne | TAK |  |
| 18 | Szkolenie obsługi po uruchomieniu z wydaniem certyfikatów | TAK |  |