FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/46/2010 – pakiet nr 1 jeden aparat do hemodializy przyłóżkowej oraz jeden aparat do hemofiltracji ciągłej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych: jednego aparatu do hemodializy przyłóżkowej oraz jednego aparatu do hemofiltracji ciągłej wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników z obsługi tego sprzętu

I. Jeden aparat do hemodializy przyłóżkowej

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.P | Parametr / Warunek | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunków granicznych ( TAK/OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Hemofiltracja ( CVVH). | TAK |  |
| 2 | Wolna ultrafiltracja (SCUF). | TAK |  |
| 3 | Hemodializa (CVVHD.) | TAK |  |
| 4 | Hemodiafiltracja (CVVHDF). | TAK |  |
| 5 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF). | TAK |  |
| 6 | Plazmafereza (PF). | TAK |  |
| 7 | Hemoperfuzja (HP). | TAK |  |
| 8 | Zasilania awaryjne na minimum 15 min. | TAK |  |
| 9 | Zintegrowana pompa infuzyjna strzykawkowa 50 ml. | TAK |  |
| 10 | Pomoc kontekstowa | TAK |  |
| 11 | System bilansujący grawimetryczny | TAK |  |
| 12 | Minimum trzy wagi; substytutu, dializatu, filtratu. | TAK |  |
| 13 | Dokładność ważenia 1 g. | TAK |  |
| 14 | Pobór substytutu/dializatu z 4 worków po 5 l jednocześnie. | TAK |  |
| 15 | Wydajność pompy krwi do 500ml/min. | TAK |  |
| 16 | Pomiar ciśnienia: dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu. | TAK |  |
| 17 | Zakres ciśnienia przed hemofiltrem od 0 do 750 mmHg. | TAK |  |
| 18 | Regulacja temperatury substytutu/dializatu dla pełnego zakresu oferowanych przepływów od 35 °C do 39 °C. | TAK |  |
| 19 | Możliwość wyłączenia ogrzewania płynów. | TAK |  |
| 20 | Detektor przecieku krwi. | TAK |  |
| 21 | Dwa niezależne detektory powietrza. | TAK |  |
| 22 | Możliwość wielokrotnej wymiany hemofiltra lub drenu żylnego w trakcie zabiegu. | TAK |  |
| 23 | Dwie pułapki powietrza przed i za hemofiltrem. | TAK |  |
| 24 | Niezależne odpowietrzenie substytutu, dializatu, filtratu. | TAK |  |
| 25 | Przepływ substytutu do 160 ml/min. | TAK |  |
| 26 | Moduł cytrynian / wapń lub dwie zintegrowane pompy wolumetryczne do podaży roztworu cytrynianu i wapnia. | TAK |  |
| 27 | CVVHD z regionalną antykoagulacją cytrynianową. | TAK |  |
| 28 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| II. GWARANCJA , SZKOLENIA |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
| 3 | Wykonanie w czasie gwarancji bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producenta. | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| 5 | Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). | TAK |  |
| 6 | Lista serwisów upoważnionych przez producenta do wykonywania napraw oraz przeglądów technicznych. | TAK opisać |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

II Jeden aparat do  hemofiltracji ciągłej

Dane podstawowe

| 1. | Producent . |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.P | Parametr / Warunek | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunków granicznych ( TAK/OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Hemofiltracja ( CVVH). | TAK |  |
| 2 | Wolna ultrafiltracja (SCUF). | TAK |  |
| 3 | Hemodializa (CVVHD.) | TAK |  |
| 4 | Hemodiafiltracja (CVVHDF). | TAK |  |
| 5 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF). | TAK |  |
| 6 | Plazmafereza (PF). | TAK |  |
| 7 | Hemoperfuzja (HP). | TAK |  |
| 8 | Zasilania awaryjne na minimum 15 min. | TAK |  |
| 9 | Zintegrowana pompa infuzyjna strzykawkowa 50 ml. | TAK |  |
| 10 | Pomoc kontekstowa | TAK |  |
| 11 | System bilansujący grawimetryczny | TAK |  |
| 12 | Minimum trzy wagi; substytutu, dializatu, filtratu. | TAK |  |
| 13 | Dokładność ważenia 1 g. | TAK |  |
| 14 | Pobór substytutu/dializatu z 4 worków po 5 l jednocześnie. | TAK |  |
| 15 | Wydajność pompy krwi do 500ml/min. | TAK |  |
| 16 | Pomiar ciśnienia: dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu. | TAK |  |
| 17 | Zakres ciśnienia przed hemofiltrem od 0 do 750 mmHg. | TAK |  |
| 18 | Regulacja temperatury substytutu/dializatu dla pełnego zakresu oferowanych przepływów od 35 °C do 39 °C. | TAK |  |
| 19 | Możliwość wyłączenia ogrzewania płynów. | TAK |  |
| 20 | Detektor przecieku krwi. | TAK |  |
| 21 | Dwa niezależne detektory powietrza. | TAK |  |
| 22 | Możliwość wielokrotnej wymiany hemofiltra lub drenu żylnego w trakcie zabiegu. | TAK |  |
| 23 | Dwie pułapki powietrza przed i za hemofiltrem. | TAK |  |
| 24 | Niezależne odpowietrzenie substytutu, dializatu, filtratu. | TAK |  |
| 25 | Przepływ substytutu do 160 ml/min. | TAK |  |
| 26 | Moduł cytrynian / wapń lub dwie zintegrowane pompy wolumetryczne do podaży roztworu cytrynianu i wapnia. | TAK |  |
| 27 | CVVHD z regionalną antykoagulacją cytrynianową. | TAK |  |
| 28 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| II. GWARANCJA , SZKOLENIA |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
| 3 | Wykonanie w czasie gwarancji bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producenta. | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| 5 | Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). | TAK |  |
| 6 | Lista serwisów upoważnionych przez producenta do wykonywania napraw oraz przeglądów technicznych. | TAK opisać |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)