FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/46/2010 – pakiet nr 3 dwa mobilne aparaty USG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup dwóch fabrycznie nowych mobilnych aparatów USG wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

## I. Mobilny aparat USG (I)

## Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy aparat USG |
| 1 | Ilość kanałów przetwarzania min. 14000 | Tak, podać |  |
| 2 | Ilość gniazd podłączenia głowic minimum 3 | Tak, podać |  |
| 3 | Medyczny monitor LCD wysokiej rozdzielczości, min.1024x768 pixeli kolorowy, o przekątnej min. 17", na wysięgniku, z możliwością regulacji położenia | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres częstotliwości pracy aparatu 2-13 MHz | Tak, podać |  |
| 5 | Dynamika systemu > 195 dB | Tak, podać |  |
| 6 | Maksymalna głębokość pola obrazowego minimum 30 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego i obrazu z archiwum minimum 8 razy | Tak, podać |  |
| 8 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, CF, PW jednym przyciskiem | Tak |  |
| 9 | Pamięć CINE do zapamiętywania obrazów w prezentacji B, minimum 900 obrazów | Tak, podać |  |
| 10 | Prędkość odświeżania obrazu w trybie B- mode minimum 700 klatek/ sekundę | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość ustawienia min.8 ogniskowych | Tak, podać |  |
| 12 | Interaktywna redukcja szumów ultrasonograficznych współpracująca na żywo z trybami color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
| 13 | Obrazowanie ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (krzyżowe) w trakcie nadawania i odbioru współpracująca na żywo z trybami color Doppler, Power Doppler - min. 5 kątów | Tak, podać |  |
| 14 | Doppler spektralny z automatycznym obrysem, wyznaczaniem parametrów na żywo i na zatrzymanym spektrum. Regulacja bramki dopplerowskiej +/- 85 stopni na obrazie aktywnym i zatrzymanym | Tak, podać |  |
| 15 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym minimum 1-15 mm | Tak, podać |  |
| 16 | Doppler kolorowy z funkcją automatycznej optymalizacji oraz z możliwością regulacji uchylności pola Dopplera kolorowego w zakresie minimum +/- 20 stopni | Tak, podać |  |
| 17 | Power Doppler z mapami kierunkowymi | Tak |  |
| 18 | Doppler Ciągły (CWD) Doppler fali ciągłej wraz z automatyczną optymalizacją | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie II harmonicznej na oferowanych głowicach. | Tak |  |
| 20 | Obrazowanie harmoniczne w trybie inwersji fazy | Tak |  |
| 21 | Wewnętrzny system archiwizacji do cyfrowego zapisu obrazów na dysku twardym, dyskach CD/DVD oraz nośnikach PENDRIVE. System zapisujący dane pacjenta, obrazy statyczne i pętle obrazowe. Możliwość eksportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem Windows tj. JPG, AVI, MPEG. RAW DATA ( surowe dane) | Tak |  |
| 22 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum: regulacja wzmocnienia 2D gain, suwaków TGC , - przesunięcie linii bazowej na zapisie spektralnym i kolorowym , powiększenie obrazu zoom ,zmiana rozdzielczości czasowej zapisu spektralnego , zmiana korekcji kąta bramki dopplerowskiej ,pomiar na obrazie 2D i spektrum dopplerowskim | Tak |  |
| 23 | Wbudowany dysk twardy o pojemności min 40 GB udostępnionej na archiwum | Tak, podać |  |
| 24 | Videoprinter czamo-biały | Tak |  |
| 25 | Możliwość zastosowania urządzenia w badaniach: jamy brzusznej dorosłych i dzieci małych narządów: tarczyca, sutki, jądra, piersi, stawów biodrowych, naczyniowych, struktur mięśniowo – szkieletowych, urologicznych, pediatrycznych, neonatalnych, kardiologicznych, ginekologicznych, położniczych wraz z pakietami pomiarowymi | Tak |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 3D w czasie rzeczywistym za pomocą głowic elektronicznych wolumetrycznych convex, endowaginalne, microconwex przeciemiączkowe z prędkością skanowania min. 10 vol/s. | Tak, podać |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną dla dorosłych, Dopplera fali ciągłej z funkcją automatycznej optymalizacji widma dopplerowskiego. | Tak |  |
| 28 | Głowice ultradźwiękowe | Tak |  |
| 29 | Głowica elektroniczna convex minimum 128 kryształów, pasmo 2,0-5,0 MHz (+/-1MHz) z obrazowaniem harmonicznym | Tak, podać |  |
| 30 | Głowica elektroniczna liniowa, minimum 192 kryształy, pasmo 5,0-13,0 MHz(+/- 1MHz) z obrazowaniem trapezowym i obrazowaniem harmonicznym | Tak, podać |  |
| 31 | Głowica elektroniczna sektorowa do badań kardiologicznych dla dorosłych, minimum 64 kryształy, pasmo 1,5-3.0 MHz(+/-1MHz), kąt skanowania minimum 90° | Tak, podać |  |
| 32 | Okres gwarancji min. 18 miesięcy | Tak,podać |  |
| 33 | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

II. Mobilny aparat USG (II)

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy aparat USG |
| 1 | Najwyższej klasy, kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, fabrycznie nowy z monitorem dotykowym do sterowania funkcji | Tak Rok produkcji 2010 |  |
| 2 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, i systemem archiwizacji sterowanymi z klawiatury z najnowszym oprogramowaniem | Tak |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy głowic dostępnych do aparatu min. 2-17 MHz | Tak |  |
| 4 | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 30000 Ilość fizycznych kanałów nadawczych (TX) > 220 | Tak |  |
| 5 | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1280x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy o przekątnej >. 17" LCD, pracujący w systemie bez przeplotu z możliwością regulacji wysokości niezależnie od konsoli aparatu. | Tak |  |
| 6 | Ergonomiczna konsola z możliwością regulowania położenia min regulacja góra-dół,lewo-prawo,wysunięcie | Tak |  |
| 7 | Ilość niezależnych, uniwersalnych gniazd do głowic obrazowych, przełączanych elektronicznie z klawiatury min. 3 szt. | Tak |  |
| 8 | Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała | Tak |  |
| 9 | TRYBY PRACY |  |  |
| 10 | Tryb 2D - (B-mode) | Tak |  |
| 11 | Częstotliwość obrazowania (Frame Rate) min. 650 obrazów/sek | Tak |  |
| 12 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 13 | Pętla kinowa (CINE LOOP) min. 3000 obrazów | Tak |  |
| 14 | Możliwość automatycznego dostosowania parametrów obrazu do rodzaju badanych tkanek | Tak |  |
| 15 | Obrazowanie Trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 16 | Obrazowanie Panoramiczne na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 17 | Zoom dla obrazów „na żywo" (bez utraty jakości) x8 niezależny od głębokości skanowania | Tak |  |
| 18 | Zoom dla obrazów zatrzymanych, pętli obrazowych > x15 niezależny od głębokości skanowania | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) min 8 kątów współpracujące na żywo z trybami CD i PD | Tak |  |
| 20 | Oprogramowanie do interaktywnej redukcji szumów ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek dostępne dla obrazów zatrzymanych, pętli i czasu rzeczywistego CD i PD | Tak |  |
| 21 | Tryb Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| 22 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu (przy kącie 0°) min. 7m/s | Tak |  |
| 23 | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode i spektrum PWD -mode | Tak |  |
| 24 | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 1 - 15mm | Tak |  |
| 25 | Moduł automatycznego obrysu spektrum z pakietem obliczeń automatycznych dla Dopplera Spektralnego działający „na żywo" i na zatrzymanym spektrum | Tak Podać parametry |  |
| 26 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| 27 | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu nie mniej jak 4m/s | Tak |  |
| 28 | Regulacja uchylności bramki Dopplera kolorowego >= +/-20° | Tak |  |
| 29 | Obrazowanie B+B/Color Doppler w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 30 | Obrazowanie Duplex i Triplex na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 31 | Tryb Power Doppler (Angio) | Tak |  |
| 32 | Tryb Doppler Tkankowy kolorowy | Tak |  |
| 33 | Obrazowanie B+B/Power Doppler w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 34 | Tryb M-mode | Tak |  |
| 35 | Tryb M-mode +Color Doppler | Tak |  |
| 36 | Tryb Doppler Fali Ciągłej (CWD) | Tak |  |
| 37 | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE Z PAKIETAMI OBLICZENIOWYMI |  |  |
| 38 | Abdominalne | Tak |  |
| 39 | Małe i powierzchowne narządy | Tak |  |
| 40 | Ginekologiczne | Tak |  |
| 41 | Urologiczne | Tak |  |
| 42 | Położnicze dla ciąży pojedynczej i mnogiej | Tak |  |
| 43 | Naczyniowe | Tak |  |
| 44 | Kardiologiczne | Tak |  |
| 45 | GŁOWICE |  |  |
| 46 | GŁOWICA CONVEX do badań narządów jamy brzusznej z obrazowaniem harmonicznym | Tak |  |
| 47 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika 2.0 - 5.0 MHz (+/-1 MHz) | Tak |  |
| 48 | Kąt skanowania > 60° | Tak |  |
| 49 | Głębokość penetracji (obrazowania) -penetracja >= 30cm dla wszystkich trybów obrazowania (2D,PW,CFM,PDI,TDI) | Tak |  |
| 50 | Ilość elementów tworzących obraz min. 192 | Tak |  |
| 51 | GŁOWICA LINIOWA do badań narządów powierzchownych, naczyń, mięśni, stawów z obrazowaniem harmonicznym | Tak |  |
| 52 | Szerokość pola skanowania max. 40mm | Tak |  |
| 53 | Ilość elementów min. 192 kryształy | Tak |  |
| 54 | Pasmo 4-10 MHz | Tak |  |
| 55 | GŁOWICA SEKTOROWA do badań kardiologicznych, transkranialnych | Tak |  |
| 56 | Kąt skanowania min. 90° | Tak |  |
| 57 | Ilość elementów min. 64 kryształy | Tak |  |
| 58 | Pasmo 1-3MHz | Tak |  |
| 59 | INNE |  |  |
| 60 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min 260 GB) i bazą pacjentów RAW DATA ( surowe dane) | Tak |  |
| 61 | Zapis obrazów w formatach JPG, BMP i TIF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD, DVD | Tak |  |
| 62 | Wbudowana nagrywarka DVD | Tak |  |
| 63 | Wbudowane wyjście USB do podłączenia nośników typu PenDrive | Tak |  |
| 64 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
| 65 | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) | Tak |  |
| 66 | Zasilanie 230+/-10% | Tak |  |
| 67 | Gwarancja na aparat z wyposażeniem min. 12 miesięcy | Tak |  |
| 68 | Autoryzacja producenta na sprzedaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego aparatu na terenie Polski | Tak |  |
| 69 | Szkolenie u użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu. Udział specjalisty aplikacyjnego dostawcy w konfiguracji aparatu. | Tak |  |
| 70 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 71 | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (na dzień składnia ofert) |  |  |
| 72 | Prezentacja 3D real time - z prędkością obrazowania >=40 vol/s | Tak |  |
| 73 | GŁOWICA MICROCONVWEX wolumetryczny do badań pediatrycznych,przezciemiączkowych abdominalnych, przezciemiączkowych. Pasmo min. 4-8 MHz (podać) o min 190 elementach (podać) | Tak |  |
| 74 | GŁOWICA LINIOWA 3D/3D Real time do badań sutków , tarczycy , małych narządów oraz badań naczyniowych. Pasmo min 6-18 MHz o min 190 elementach (podać) | Tak |  |
| 75 | Biopsja 3D Real time | Tak |  |
| 76 | Obrazowanie przepływów o wysokiej czułości w technologii bezpośredniej - B-mode | Tak/Nie |  |
| 77 | Nasadki biopsyjne do sondy convex i liniowej | Tak |  |
| 78 | Okres gwarancji min. 18 miesięcy | Tak,podać |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  18 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																		............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).