| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje o produkcie |  |  |
| 1 | Oferent/ producent | podać |  |
| 2 | Model/Typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2010 lub 2011, aparat fabrycznie nowy | podać |  |
| Irygacja- aspiracja |
| 1 | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 2 | Kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczna” i komplet drenów | TAK |  |
| 3 | Możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/ min | TAK |  |
| 4 | Podciśnienie – zakres regulacji 0-600 mmHg | TAK |  |
| 5 | Przepływ zwrotny- reflux | TAK |  |
| 6 | Sensor irygacji. | TAK |  |
| 7 | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| Fakoemulsyfikacja |
| 1 | Głowica fako z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej w osi poprzecznej do osi głowicy z kryształowym elementem piezoelektrycznym | TAK |  |
| 2 | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 3 | Zakres regulacji częstotliwości pulsów od 5 do min.80 pulsów/ s | TAK |  |
| 4 | Tryb fako „burst” | TAK |  |
| 5 | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” | TAK |  |
| 6 | Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass” | TAK |  |
| 7 | Tipy przystosowane do cięcia 2,2 mm | TAK |  |
| Inne metody usuwania zaćmy |
| 1 | Emulsyfikacja płynowa | TAK |  |
|  | Witrektomia przednia |  |  |
| 1 | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | TAK |  |
| 2 | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością min. 2000 cięć/s | TAK |  |
|  | Diatermia |  |  |
| 1 | Zintegrowane z urządzeniem | TAK |  |
| 2 | Sterowane z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 3 | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK |  |
| Inne |
| 1 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów | TAK |  |
| 2 | Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | TAK |  |
| 3 | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | TAK |  |
| 4 | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki | TAK |  |
| 5 | Możliwość współpracy ( przesyłania) poprzez złącze RS232 parametrów pracy aparatu do urządzenia służącego do zapisu Video, celem z urządzeniem do zapisu VIDEO, celem połączenia tych parametrów z przesyłanym obrazem. | TAK |  |
| 6 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 7 | Zintegrowany statyw kroplówki | TAK |  |
| 8 | Zasilanie 220H-240 V/50-60Hz | TAK |  |
| 9 | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Gwarancja i certyfikaty |
| GWARANCJA ORAZ SERWIS |
| 1 | Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia , na cały okres dzierżawy | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do 48h | TAK |  |
| 3 | Bezpłatne przeglądy okresowe, minimum 1 na rok z wydaniem certyfikatu sprawności | TAK |  |
| 4 | Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia od strony technicznej spoczywają na Wykonawcy | TAK |  |