Pakiet nr 2 																Załącznik nr 3

| Łóżka, stoliki, szafki i kozetki |
| --- |
| LP. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Łóżka z materacem (opis pozycja nr 1) | Sztuka | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Stolik przyłóżkowy (opis pozycja nr 2) | Sztuka | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Szafka na leki (opis pozycja nr 3) | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Szafka na leki dół zmywalny (opis pozycja nr 4) | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Stolik zabiegowy (opis pozycja nr 5) | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Stolik na leki (opis pozycja nr 6) | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Kozetka (opis pozycja nr 7) | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

......................., dn. ...............................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 1 Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 segmentowym z materacem –25 szt.

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja łóżka ramowa, wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 50 mm) Szerokość całkowita: 900 mm, (+/- 50 mm) wraz z zamontowanymi barierkami Wymiary leża 2000mm x 900mm | TAK PODAĆ |  |
| 4. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami, | TAK |  |
| 6. | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 7. | Leże łóżka 2 segmentowe w tym oparcie pleców unoszone | TAK |  |
| 8. | Segmenty leża wypełnione odejmowaną siatką pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 10. | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
| 11. | Wysokość leża od podłoża: 550 mm, (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Regulacja kąta oparcia pleców, realizowana bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 – 750 (+/- 50) | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta, czytelnie oznaczona | TAK |  |
| 15. | Podstawa łóżka wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi; jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm w tym 2 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu, boki kół osłonięte tworzywowymi osłonami. | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Możliwość montażu barierek bocznych, ramy wyciągowe. Rama leża wyposażona w uchwyty zabezpieczające materac przed przesuwaniem | TAK |  |
| 18. | Elementy wyposażenia łóżka: Materac (gąbka o gęstości min T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200 x 90 x 10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120° C, komora dezynfekcyjna 120°C) | TAK |  |
| 19. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 20. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 21. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu max. 24 godz. | TAK |  |
| 25. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | TAK PODAĆ |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 2 Przedmiot zamówienia: Stolik (szafka) przyłożkowy

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej |  |  |
|  | Szerokość całkowita 580 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość całkowita 810 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary blatu 400x430 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowe drzwiczki oraz szuflada pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Głębokość szafki 430 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Blat szafki wykonany z płyty meblowej | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru blatu min. 6 | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa | TAK |  |
|  | Haczykami do wieszania ręczników, umieszczone w tylnej części szafki | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w koszyk w dolnej części na drobiazgi | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

pozycja nr 3 - Przedmiot zamówienia: Szafa na leki  – 3 szt

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Długość całkowita 530 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość całkowita 1700 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość całkowita 435 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Liczba półek 5 szt., szklanych z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Drzwi oraz boki szafy przeszklone | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w uszczelki magnetyczne oraz zamek patentowy | TAK |  |
|  | Stopki szafy z możliwością regulacji | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 4 - Przedmiot zamówienia: Szafka na leki dół zmywalny  – 2szt.

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Długość całkowita 530 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość całkowita 1700 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość całkowita 435 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Liczba półek 3 szt., szklanych z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Wzmocnione metalowe boki szafy oraz drzwi w dolnej części. | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w uszczelki magnetyczne oraz zamek patentowy. | TAK |  |
|  | Stopki szafy z możliwością regulacji. | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 5 - Przedmiot zamówienia: Stolik zabiegowy – 2szt

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 450 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość całkowita 800 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość całkowita 745 mm (+/- 40 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Nierdzewne wyjmowane tace 2szt. | TAK |  |
|  | Wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych w części górnej stolika | TAK |  |
|  | Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 6  Przedmiot zamówienia Stolik na leki – 2 szt.

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 426 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość całkowita 835 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość całkowita 720 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Nierdzewne wyjmowane tace 4szt. | TAK |  |
|  | Tworzywowe przegródki na 120leków | TAK |  |
|  | Uchylana miska tworzywowa | TAK |  |
|  | Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 7 - Przedmiot zamówienia: kozetka lekarska – 2 szt

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 555 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość całkowita 1850 mm (+/- 50 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość całkowita 550 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo | TAK |  |
|  | Regulacja zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0 – 400 (+/- 50) | TAK PODAĆ |  |
|  | Kozetka wyposażona w uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy