Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr I

Wymagania rękawy papierowo-foliowe

  - Spełniają wymagania norm PN EN 868 i ISO 11607, potwierdzenie wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną (dołączyć do oferty),

  - Papier o gramaturze 60g/m2, folia 5-warstwowa, min. 3 kanały termozgrzewu,

  - Wskaźniki sterylizacji S/EO zgodne z normą ISO 11140,

  - Oznaczony kierunek otwierania – z tyłu opakowania, LOT, rozmiar, nazwa producenta, CE tylko na opakowaniu zbiorczym,

  - Wskaźniki umieszczone pomiędzy warstwami laminatu,

  - Karta charakterystyki rękawów wystawiona przez producenta (nie dystrybutora).

Wymagania papier krepowy

  - Spełnia wymagania norm PN EN 868 i ISO 11607, potwierdzenie wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną (dołączyć do oferty).

  - Papier przeznaczony do sterylizacji S/EO.

  - Papier o gramaturze min. 60g/m2, gramatura potwierdzona przez producenta ( dołączyć do oferty, oświadczenie nie starsze niż 1 rok ).

  - Karta charakterystyki wystawiona przez producenta (nie dystrybutora).

Pakiet nr II

Wymagania wskaźniki chemiczne

  - Spełniają wymagania norm PN EN 867 i ISO 11140.

  - Testy chemiczne kl. 4 i 5 do pary wodnej posiadają oznaczenie normy i klas

na każdym pasku.