załącznik 2 do siwz

FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH –

Zestaw do manometrii górnego odcinka przewodu pokarmowego z modułem 24-godzinnej pHmetrii i impedancji przełykowej z możliwością zastosowania sond wysokiej rozdzielczości

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2011 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne (WARUNKI GRANICZNE) | Parametry wymagane | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja robocza z nagrywarką CD/DVD Drukarka kolorową z funkcją duplex Dotykowy monitor LCD 19 cali Wózek do stacji roboczej | TAK |  |
| Oprogramowanie analityczne uniwersalne |
| 1 | Oprogramowanie pracujące w oparciu o platformę Windows 7 Pro. | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie analityczne do badań czynnościowych: Możliwość instalacji na wielu stacjach roboczych Kompatybilne z protokołem HL7 Możliwość analizy badań Manometrii impedancji/manometrii pHmetrii, pHmetrii/impedancji automatyczna generacja raportu badania z wbudowanych wzorców Analiza obrazowania manometrii i manometrii/impedancji typu liniowego kolorowych konturów. blokowego dla każdego kanału Możliwość dodawania zdarzeń Możliwość korekty pomiarów poprzez funkcję „chwyć i przesuń” Możliwość podglądu wartości pomiarów dla każdego pomiaru. Automatyczna generacja raportu badania z wbudowanych wzorców Analiza obrazowania pH/impedancji typu: Liniowego, Kolorowych konturów Blokowego dla każdego kanału Możliwość dodawania zdarzeń Animacji funkcji przełyku. Automatyczne oznaczanie epizodów refluksu Możliwość korekty pomiarów poprzez funkcję „chwyć i przesuń” Możliwość podglądu wartości pomiarów dla każdego pomiaru. Możliwość analizy testu przełknięć z wykorzystaniem wbudowanych norm Automatyczna generacja raportu badania z wbudowanych wzorców. Analiza obrazowania pH-metrycznego typu liniowego kolorowych bloków Możliwość dodawania zdarzeń automatyczna generacja raportu badania z wbudowanych wzorców | TAK |  |
| Moduł impedancji / pHmetrii 24 godzinnej |
| Rejestrator |
| 1 | Urządzenie przenośne | TAK |  |
| 2 | Możliwość rejestracji pomiarów impedancji z 6 kanałów i rejestracji pomiarów pH z 2 kanałów | TAK |  |
| 3 | Zapis badania na karcie pamięci | TAK |  |
| 4 | Możliwość rejestracji refluksu treścią płynną, mieszaną i gazową | TAK |  |
| 5 | Trzy (3) programowalne przyciski do rejestracji dolegliwości z możliwością podglądu ustawienia w oknie rejestratora. | TAK |  |
| 6 | Dwa (2) dwa predefiniowane przyciski do rejestracji początku końca posiłku | TAK |  |
| 7 | Dwa (2) dwa predefiniowane przyciski do rejestracji pozycji ciała pionowej i horyzontalnej z możliwością podglądu ustawienia w oknie rejestratora. | TAK |  |
| 8 | Rejestracja minimum 24-godzinna | TAK |  |
| 9 | Kalibracja sond w buforach o pH4 i pH7 | TAK |  |
| 10 | Możliwość podłączenia sond jednorazowych z wewnętrzną i zewnętrzna referencją i wielorazowych do pomiaru pH i pH/impedancji, | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia lokalizatora zwieracza | TAK |  |
| Sondy do pomiaru pH/impedancji 5 szt. |
| 1 | Trzy (3) szt. Sonda dla dorosłych typowa, funkcja lokalizacji LES (dolnego zwieracza przełyku), 6 kanałów pomiaru impedancji, 1 kanał pomiaru pH. Jednorazowa | TAK |  |
| 2 | Jedna (1) szt. Sonda dla dorosłych, gastryczna. funkcja lokalizacji LES (dolnego zwieracza przełyku), 6 kanałów pomiaru impedancji, 1 kanał pomiaru pH w odległości 15 cm. Jednorazowa | TAK |  |
| 3 | Jedna (1) szt. Sonda dla dorosłych, do refluksów wysokich, funkcja lokalizacji LES (dolnego zwieracza przełyku), 6 kanałów pomiaru impedancji, 1 kanał pomiaru pH w odległości 15 cm. Jednorazowa | TAK |  |
| Lokalizator LES |
| 1 | Manometr kontrolny | TAK |  |
| 2 | Odczyt pomiaru ciśnienia na ekranie rejestratora | TAK |  |
| Oprogramowanie do obsługi rejestratora |
| 1 | Możliwość wpisania danych: pacjenta lekarza kierującego lekarze przeprowadzającego badanie | TAK |  |
| 2 | Możliwość zaprogramowania trzech dowolnych dolegliwości poprzez wybór z predefiniowanej listy lub dodania do listy dolegliwości | TAK |  |
| 3 | Możliwość ustawienia ostrzeżenia o odłączeniu sondy Graficznego Dźwiękowego | TAK |  |
| 4 | Możliwość podglądu znacznika pozycji ciała na ekranie rejestratora | TAK |  |
| 5 | Możliwość użycia lokalizatora zwieracza LES | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru typu badania dla sond: pH metrycznych pH / impedancyjnych | TAK |  |
| 7 | Możliwość ustawienia podglądu wskazań czujnika pH podczas trwania zapisu | TAK |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia testu przełknięć w celu oceny funkcji przełykania | TAK |  |
| Moduł manometrii przełykowej |
| Procesor z przetwornikiem |
| 1 | Procesor danych wraz z przetwornikiem sygnału umożliwiający podłączenie sond: powietrznych elektronicznych manometrycznych elektronicznych manometryczno impedancyjnych sond elektronicznych manometryczno impedancyjnych wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 2 | Pas z mikrofonem, do mocowanym na szyi pacjenta do monitorowania przełknięć. | TAK |  |
| 3 | Pięć (5) szt. Sonda przełykowa jednorazowa, powietrzna, 4 czujniki pomiaru ciśnienia okrężne. 5 szt. | TAK |  |
| 4 | Sztylet usztywniający sondę wielorazowy. | TAK |  |
| 5 | Interfejs kablowy do podłączenia sond powietrznych. | TAK |  |
| 6 | Zestaw do kalibracji sond manometrycznych ze stoperem | TAK |  |
| Oprogramowanie do badania manometrii |
| 1 | Oprogramowanie do badania manometrii przełykowej z protokołem do sond powietrznych | TAK |  |
| 2 | Obsługiwany poprzez ekran dotykowy i klawiaturę | TAK |  |
| 3 | Wbudowany przewodnik przeprowadzenie badania | TAK |  |
| 4 | Możliwość dodawania zdarzeń z predefiniowanych przycisków ekranu dotykowego | TAK |  |
| 5 | Wbudowany moduł licznika czasu do testu przełknięć | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką 											imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)