Załącznik nr 8

Specyfikacja 68 szt. akumulatorów

1. Napięcie - 12 V,

2. Pojemność C20 - nie mniejsza niż 120 Ah przy rozładowaniu do 1,75 [V/ogniwo] w [25 ºC],

3. Żywotność projektowana - 5 lat w [25 ºC],

4. Gwarancja - minimum 24 miesiące,

5. Wymiary akumulatora nie większe niż:

H - 239 [mm],

L - 407 [mm],

W - 173 [mm].

6. Waga akumulatora nie mniejsza niż - 39 [kg],

7. Wydajność przy rozładowaniu stałą mocą nie mniejsza niż - 421 [W/ogniwo] dla czasu

rozładowania 15 minut i końcowego napięcia rozładowania 1,70 [V/ogniwo],

8. Oferowana marka akumulatorów musi być dostępna na polskim rynku od minimum 6-u lat.