Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup: jednego fabrycznie nowego unguatora wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Cena za unguator  – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model (do poz. 1) |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji: 2012 |  |

| L.p. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Vat w % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny CITO-UNGUATOR z systemem hands free o mocy działania pozwalającej na miksowanie preparatów o średniej i dużej lepkości w pojemnikach o pojemnościach do 500/600 ml., - z możliwością przetłaczania przygotowanych maści do mniejszych pojemników, - z opcją sygnalizacji na wyświetlaczu w przypadku użycia nieprawidłowego mieszadła, - z możliwością regulacji szybkości oraz czasu miksowania, - z funkcją umożliwiającą wstrzymanie pracy, - z elektroniczną regulacją czasu pracy 0:05 – 9:55 min., - z elektroniczną regulacją prędkości w 10 zakresach od 720 do 2340 obr./min., - I klasa bezpieczeństwa, - stopień ochrony IP 21, - praca przerywana (5 min. pracy przy maks. obciążeniu – 20 minut przerwy), - z zestawem trzpieni, mieszadeł stałych i jednorazowych, końcówek dozujących, aplikatorów, złączami pojemników (tub), formami na czopki i globulki, stojaczkiem do form na czopki i globulki oraz tubami 15, 20, 30, 50, 100, 200 ml. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mieszadła stałe wykorzystywane w procesie miksowania preparatów bezpośrednio w pojemnikach systemu unguator – rozmiary: | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - z krótszym trzpieniem do pojemników 100 ml. x 1 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - z dłuższym trzpieniem do pojemników 200 ml. x 1 szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - z dłuższym trzpieniem do pojemników 500 ml. x 1 szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień mieszadła stalowy do pojemników od 15 ml do 100 ml. x 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień mieszadła stalowy do pojemników 200 ml. x 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mieszadła jednorazowe (motylki) do pojemników: | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 50 ml. x 1 szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 100 – 200 ml. x 1 szt. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki z przesuwanym dnem pozwalającym na wyciśnięcie maści w prosty i higieniczny sposób tak, jak z tuby, pozwalającym ponadto na usunięcie powietrza z pojemnika po nałożeniu składników preparatu, a przed rozpoczęciem mieszania; jakość tub, form i pojemników potwierdzona świadectwami jakości wydanymi przez Instytut Zdrowia Publicznego. | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik 50/70 ml. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik 100/140 ml. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik 200/280 ml. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z tłokiem 500/600 ml. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pompka do przetłaczania maści. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Foremki do czopków 1g (12 otworów) op. x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Foremki do czopków 2g (12 otworów) op. x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Foremki do czopków 3g (12 otworów) op. x 22 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stojaczek do form na 3 listki. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Karta recepturowa x 50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aplikator krótki z nasadką x 20 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aplikator długi x 10 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówka dozująca 1 mm x 50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówka dozująca 2 mm x 50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówka dozująca 4 mm x 50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  | X |

Data ..........................        									…................................................................................                                                                                                                                             											(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz