Pakiet nr 1 – Stymulator jednojamowy SSIR – 85 sztuk - wymagane parametry:

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator jednojamowy SSIR | 85 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga max. 30g | TAK |  |
| 2 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-0,6mV | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 3 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5-1,0 ms | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 4 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | Podać, |  |
| 5 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,25-4,00 [mV] | Podać, |  |
| 6 | Program nocny | Wymagany |  |
| 7 | Okres refrakcji A/V min zakres 250-400 ms | Podać |  |
| 8 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Wymagane |  |
| 9 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response | Wymagane |  |
| 10 | Rok produkcji 2012 | Wymagane |  |
| 11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane |  |
| 12 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Wymagane |  |
| 13 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Wymagane |  |
| 14 | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji podczas testu na treshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – wykres graficzny | Podać, wymagane |  |
| 15 | Histereza jednojamowa | TAK |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 2  – Elektrody stymulujące komorowe i przedsionkowe - wymagane parametry:

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda stymulująca komorowa | 170 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda stymulująca przedsionkowa | 85 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

1. Elektroda stymulująca komorowa w ilości 170 sztuk

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | Wymagane |  |
| 2 | Rodzaj powłoki na tip – sterydowa | Wymagane |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna | Wymagane |  |
| 4 | Wysokooporowe/niskooporowe | Wymagane |  |
| 5 | Gwarancja 5 lat | Wymagane |  |
| 6 | Sterylność min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 7 | Długość 40, 52, 58, 110 cm | Podać |  |
| 8 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan / do wyboru | Podać |  |
| 9 | Rok produkcji 2012 | TAK |  |

2. Elektroda stymulująca przedsionkowa w ilości 85 sztuk

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | Wymagane |  |
| 2 | Rodzaj powłoki na tip – sterydowa | Wymagane |  |
| 3 | Polarność bipolarna/ unipolarna | Wymagane |  |
| 4 | Wysokooporowe/ niskooporowe | Wymagane |  |
| 5 | Gwarancja 5 lat | Wymagane |  |
| 6 | Sterylność min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 7 | Długość 40, 52, 58, 110 cm | Podać |  |
| 8 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan / do wyboru | Podać |  |
| 9 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) | Podać |  |
| 10 | Rok produkcji 2012 | TAK |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Stymulator dwujamowy DDDR – 85 sztuk - wymagane parametry:

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator dwujamowy DDDR | 85 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  |
| 2 | Waga max. 30g | Tak, podać |  |
| 3 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0mV | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 4 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2-1,5 ms | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0- 10,0 [mV] | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 6 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18-4,00 [mV] | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 7 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min. 30-325 (PAV i SAV) | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 8 | Program nocny | Wymagany |  |
| 9 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 10 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Wymagane |  |
| 11 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Podać |  |
| 12 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response | Wymagane |  |
| 13 | Rok produkcji 2012 | Podać, wymagane |  |
| 14 | Algorytm aktywacji funkcji Mode Switch (min i algorytm) | Wymagane |  |
| 15 | Upper tracking rate 180 ppm | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Podać, wymagane |  |
| 17 | Automatyczny PVARP | Wymagane |  |
| 18 | Funkcje diagnostyczne: - ilość epizodów mode switch - ilość epizodów RDR - ilość epizodów epizodów A i V High Rate - histogram przewodzenia AV | Podać, wymagane |  |
| 19 | Dodatkowe funkcje antyarytmiczne (min. 3 funkcje) | TAK, podać. |  |
| 20 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  |
| 21 | Histereza częstości rytmu | Tak |  |
| 22 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak |  |
| 23 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Tak |  |
| 24 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Tak |  |
| 25 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Tak |  |
| 26 | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji podczas testu threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – wykres graficzny | Tak |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 4  – Stymulator jednojamowy VDDR – 85 sztuk - wymagane parametry:

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator dwujamowy VDDR | 85 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2012 | Wymagany, podać |  |
| 2 | Żywotność stymulatora min 7 lat (nastawy nominalne) | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 3 | Elektrody VDD sterydowe | Wymagane |  |
| 4 | Program nocny | Wymagane |  |
| 5 | Histereza | Wymagane |  |
| 6 | ICD kompatybilność | Wymagane |  |
| 7 | Waga max. 30g | Wymagany, podać |  |
| 8 | Funkcja rate response z programowaniem sensora | Wymagane |  |
| 9 | Polarność stymulacji (A/V) wymagane unipolarna, bipolarna | Wymagane |  |
| 10 | Polarność czułości (A/V), wymagana unipolarna, bipolarna | Wymagane |  |
| 11 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 12 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5-1,0 ms | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 13 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | Podać, minimalny zakres wymagany |  |
| 14 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,25-4,00 [mV] | Tak, podać |  |
| 15 | Elektrody do stymulacji VDD – do wyboru rózne typy | Podać, wymagane |  |
| 16 | Okres refrakcji V min zakres wymagany 250-400ms | Wymagane |  |
| 17 | Rodzaje stymulacji | Podać |  |
| 18 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK, podać. |  |
| 19 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-300 (PAV i SAV) | Tak, podać |  |
| 20 | Możliwość wykonaniua antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym | Tak, podać |  |
| 21 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Tak, podać |  |
| 22 | Automatyczny pomiar progu stymulacji | Tak, podać |  |
| 23 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak, podać |  |
| 24 | Dodatkowe funkcje antyarytmiczne | Podać |  |
| 25 | Funkcje statystyczne/liczniki zdarzeń | Podać |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 5  – Introducery – 150 sztuk - wymagane parametry:

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Introducery | 150 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – 2012 | Wymagane |  |
| 2 | Introducery mają służyć do wszczepiania rozruszników na stałe | Wymagane |  |
| 3 | Introducery w rozmiarze 7-12 F | Wymagane |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy