Załącznik nr 2.2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Respirator transportowy – 7 szt.

Cena za respirator transportowy  – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 1 | Zasilanie pneumatyczne 2,8 do 6 barów. | TAK Podać zakres |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne: z baterii i sieci 230V 50Hz. | TAK |  |
| 3 | Czas pracy na bateriach min 10 godzin. | TAK Podać |  |
| 4 | Czas ładowania baterii do 3 godzin. | TAK Podać |  |
| 5 | Waga max 5 kg. | TAK Podać |  |
| 6 | Wymiary. | Podać |  |
| SPOSOBY WENTYLACJI |
| 1 | CMV- czysty tlen/ mieszanina tlen powietrze. | TAK |  |
| 2 | ACMV - czysty tlen/mieszanina tlen-powietrze. | TAK |  |
| 3 | Wentylacja spontaniczna z PS. | TAK |  |
| 4 | Inne. | Podać |  |
| PARAMETRY |
| 1 | Objętość oddechowa od 100 do min.1500 ml. | TAK Podać zakres |  |
| 2 | Regulowana częstość oddechów: min 6-40 cykli/min. | TAK Podać zakres |  |
| 3 | Zintegrowany PEEP: min. od 0 do 15 cmH2O. | TAK Podać zakres |  |
| 4 | Czułość wyzwalania oddechu (trigger). | TAK Podać zakres |  |
| 5 | Ciśnienie PS min od 10 do 30 cmH2O. | TAK |  |
| 6 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu I/E min 1:1 do 1:3 | TAK Podać zakres |  |
| ALARMY |
| 1 | Ciśnienia Pmin/Pmax. | TAK |  |
| 2 | Wysokiej częstości oddechowej. | TAK |  |
| 3 | Rozłączenia pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Minimalnej minutowej objętości wydechowej. | TAK |  |
| 5 | Awarii zasilania / rozładowania baterii. | TAK |  |
| MONITORING |
| 1 | Ciśnienie w obwodzie pacjenta. | TAK |  |
| 2 | Częstość oddechów. | TAK |  |
| 3 | Stosunek I/E. | TAK |  |
| 4 | Wentylacji minutowej. | TAK |  |
| 5 | Objętości wydychanej Vt. | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Respirator spełniający wymagania normy PN-EN-794-3. | TAK |  |
| 2 | Obwód pacjenta z zastawką wydechową – 2szt. na respirator. | TAK |  |
| 3 | Maski dla pacjenta dorosłego – 5 szt. i dziecka – 5 szt.. | TAK |  |
| 4 | Torba transportowa. | TAK |  |
| 5 | Ładowarka. | TAK |  |
| 6 | Wąż przyłączeniowy do tlenu. | TAK |  |
| 7 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |
| 8 | Butla O2 o pojemności min. 2 l z reduktorem. | TAK |  |
| 9 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK |  |
| 10 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 11 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK Podać |  |
| 12 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 13 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi 
i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                               ..............................................................                                                                                                                                               								 (podpis osoby uprawnionej do 								       reprezentowania firmy na zewnątrz)