Pakiet nr VI											        Załącznik nr 2.6

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  2 kardiomonitory wraz z rozbudową istniejącej centrali.

Cena za 2 kardiomonitory wraz z rozbudową istniejącej centrali:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |

###### ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA MONITORA  FUNKCJI ŻYCIOWYCH 1 –  szt.

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Wymóg graniczny TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia. | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa. | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany. | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami, możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów. | TAK |  |  |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 10 kg. Monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów). | TAK |  |  |  |
|  | Kardiomonitor na wózku jezdnym z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |  |  |
| III. Ekran |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 800x600 dpi | TAK |  |  |  |
| IV. Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |  |  |
| V. Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub UPS na min. 60 minut pracy. | TAK |  |  |  |
| VI. Praca w sieci |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk. | TAK |  |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK |  |  |  |
| VII. Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |  |
|  | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  |  |
| VIII. Zapamiętywanie danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin. | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |  |
|  | Przenoszenie danych pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym: min. 24 godzinna pamięć: trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów, funkcja „holterowska” min. 5 krzywych, historia alarmów, ustawienia monitora, dane demograficzne. | TAK |  |  |  |
| IX. Mierzone parametry. |
|  | EKG x 2 - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 2 Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza arytmii x 2 Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Oddech x 2 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 2 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiaru saturacji x 2 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%. Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury x 2 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej).. Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 2 Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Wyświetlanie wartości PPV lub SPV. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii x 2 Pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. etCO2 : min. 0 – 98 mmHg.. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar Ciągłego Rzutu Minutowego Serca – x 2 pomiar oparty na analizie zmian ciśnienia krwi, pomiar z jednego dostępu naczyniowego, pomiar i zapis trendów min. następujących parametrów :CCO,CCI,SVV,SV,SVI,SVR,SVRI. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej dowolnie sterowany - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF, - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami przez zamawiającego BSM 6000. Podłączenie do istniejącej centrali monitorującej model CNS9701K. | TAK |  |  |  |
| X. Wyposażenie |  |
|  | - Kabel EKG dla dorosłych x 2 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 2 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 10 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 2 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 2lub 6etnychhić min 450 zestawów pomiarowych.na datkowych akcesoriów 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 szt. - mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 2 szt. - czujnik do pomiaru saturacji wodoszczelny na palec typu klips dla dorosłych x 2 szt. - czujnik do pomiaru temperatury pow. x 2 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 2 szt. - kabel interfejsowy kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiającego przetwornikiem do pomiaru ciśnienia firmy Edwards - 2 szt. -jednorazowe przetworniki do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca - 5szt. - jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym (Dorośli/Dzieci) x 60szt. - jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru dla pacjentów x 60szt. | TAK |  |  |  |
| XI. Gwarancja |  |
| 46. | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK |  |  |  |
| 47. | Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji. | TAK |  |  |  |
| 48. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |  |  |
| 49. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |  |  |
| 50. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |  |  |
| 51. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |  |  |

Rozbudowa istniejącej centrali.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź Oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Dodatkowy ekran dotykowy LCD-TFT, kolorowy, min. 19”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024. Wraz z podłączeniem i konfiguracją istniejącej centrali. | TAK |  |  |
|  | Rozbudowa istniejącej centrali monitorującej o min. 2 stanowiska | TAK |  |  |
| 3. | Przeniesienie i montaż wraz z konfiguracją istniejącego systemu monitorowania w nowe miejsce wskazane przez zamawiającego. | TAK |  |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
	w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi 
i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                …............................................................................                                                                                                                                               								                       (podpis osoby uprawnionej do 								                               reprezentowania firmy na zewnątrz)