Załącznik nr 2

Pakiet 1

| Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Nazwa produktu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,27 | Mycie wózków | Urządzenia do ręcznego mycia i dezynfekcji pianowej powierzchni | 1 |  |  |  |  | -montowane na ścianie, -zasilane z instalacji wodnej poprzez zawór lub baterię, -dozujące środki myjące-dezynfekcyjne w postaci piany i płynu pobierane z dozowników szt.2 o pojemności 5l każdy powieszonych na ścianie, -z funkcją umożliwiającą przełączanie na płukanie wodą lub mycie i dezynfekcję -z zabezpieczeniem przed cofaniem się roztworu do instalacji, -wielofunkcyjny pistolet do mycia z opcjami mycia i wytwarzania piany ,na szybko-złączkę, -wydajność podczas mycia 10l/min, -wydajność podczas płukania 20l/min, -wąż na szybko-złączkę 15mb, -obudowa z wieszakiem na węża odporna na środki chemiczne, |
| 1,71 | Mycie łóżek |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Suma brutto: |  |

Pakiet nr 2

|  | Blok Operacyjny |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Nazwa elementu w komplecie | Ilość szt. kompletów | Szacunkowy wymiar elementu | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis |
| 1 | 210 Pomieszczenie porządkowe | Regał wiszący na środki czystościowe | 1 | 80x40x150 |  |  |  |  | ze stali malowany proszkowo -4 półki z możliwością regulacji. |
| 2 | 244 Pomieszczenie porządkowe |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 213 Śluza personelu wejście | Regał stojący na czystą bieliznę | 4 | 100x60x185 |  |  |  |  | ze stali malowany proszkowo -5 półek w tym 3 środkowe z możliwością regulacji. |
| 4 | 217 Magazyn |  | 2 | 100x60x185 |  |  |  |  |  |
| 5 | 252 Magazyn mat. sterylnych |  | 8 |  |  |  |  |  | ze stali nierdzewnej -5 półek w tym 3 środkowe z możliwością regulacji |
| 6 | 257 Magazyn |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 Śluza personelu wejście | Regał wiszący na obuwie chirurgiczne | 3 | Wymiar regału przystosowany do powieszenia30-tu par butów |  |  |  |  | Ze stali nierdzewnej z wieszakami na obuwie chirurgiczne |
| 8 | 216 Brudownik | Regał wiszący na naczynia sanitarne | 1 | 60x40x78 |  |  |  |  | regał na naczynia sanitarne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, zawieszony nad szafką,3 półki; |
|  |  | Szafka stojąca | 1 | 60x40x72 |  |  |  |  | szafka stojąca zamykana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej ,2 półki z możliwością regulacji |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej |
| 10 | 107 Magazyn |  | 11 | 100x60x185 |  |  |  |  | Ze stali malowany proszkowo – 5 półek tym 3 środkowe z możliwością regulacji |
| 11 | 125 Magazyn |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 90x60x185 |  |  |  |  |  |
| 12 | 129 Magazyn |  | 6 | 100x60x185 |  |  |  |  |  |
| 13 | 130 Magazyn |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 124 Pomieszczenie porządkowe | Regał wiszący na środki czystościowe | 1 | 80x40x150 |  |  |  |  | ze stali malowany proszkowo -4 półki z możliwością regulacji. |
| 7 | 142 Śluza personelu wejście | Regał stojący | 1 | 120x40x185 |  |  |  |  | ze stali nierdzewnej kwaso-odpornej -5 półek w tym 3 środkowe z możliwością regulacji |
| 8 | Sale OIOM | Regał listwowy naścienny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | 3 |  |  |  |  |  | przystosowany do powieszenia 5-ciu koszy sterylizacyjnych o wielkości 1STE + 3szt. kosze sterylizacyjne z wycięciem wielkość 1STE oraz 2szt. kosze sterylizacyjne wielkość 1/2STE |
|  | Centralna sterylizacja |
| 15 | 149 Pomieszczenie porządkowe | Regał wiszący na środki czystościowe | 1 | 100x40x150 |  |  |  |  | ze stali malowany proszkowo -4 półki z możliwością regulacji. |
| 16 | 156 Pomieszczenie porządkowe |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 163 Pomieszczenie porządkowe |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 154 Część sterylna | Regał stojący | 5 | 150x60x185 |  |  |  |  | ze stali nierdzewnej -5 półek w tym 3 środkowe z możliwością regulacji |
| 19 | 155 Wydawanie materiałów |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 157 Magazyn mat. wysterylizowanych |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 164 Magazyn bielizny i opatrunków |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 162 Archiwum | Regał stojący | 6 | 100x60x185 |  |  |  |  | Ze stali ocynkowanej – 5 półek tym 3 środkowe z możliwością regulacji |
|  | Stacja łóżek |
| 23 | 168 Rozbieralnia łóżek | Regał stojący | 1 | 100x60x185 |  |  |  |  | Ze stali malowany proszkowo – 5 półek w tym 3 środkowe z możliwością regulacji |
| 24 | 169 Pomieszczenie porządkowe | Regał wiszący na środki czystościowe | 1 | 80x40x150 |  |  |  |  | ze stali malowany proszkowo -4 półki z możliwością regulacji. |
| 25 | 174 Pomieszczenie porządkowe |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suma brutto: |  |

Dodatkowe wymogi dla regałów ze stali nierdzewnej:

- Regał y wykonać ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej typu AISI 304 (OH18N9 wg. PN).

- Półki regałów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej grubości min. 0,8 mm, pełne, okrawędziowane, wzmocnione od spodu profilami, o nośności minimum  150 kg każda.

- Elementy konstrukcyjne regałów ze stali nierdzewnej wykonać z kształtowników/profili o wym. minimum 40x40 mm przy grubości min. 2 mm.

- Nóżki regałów ze stali nierdzewnej regulowane w zakresie +/-2cm.

- Nóżki regałów ze stali nierdzewnej o wysokości 15 cm.

- Tolerancja wymiarów w granicach +/-2%

- Regały jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach ,placówkach medycznych.

- Zamawiający zaleca dokonanie  wizji lokalnej przed wyceną i złożeniem ofert. W razie niedoszacowania wartości przedmiotu umowy przez Wykonawcę z powodu nieodbycia wizji lokalnej przed złożeniem ofert, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za straty Wykonawcy z tego wynikłe.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga dokonania starannej wizji lokalnej po wyborze Wykonawcy i przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego szkiców montażowych uwzględniających rzeczywiste wymiary regałów do montażu na budowie.

- Z uwagi na to że podane wymiary  są wyłącznie szacunkowe. Wykonawca  podczas wizji lokalnej zweryfikuje je na budowie , dobierze wymiarowo zgodnie z  ich funkcją.

Dodatkowe wymogi do regałów ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo:

- Regały ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo w konstrukcji skręcanej (śruby zamkowe).

- Stojaki regałów ocynkowanych i malowanych proszkowo wykonane z jednego profilu (bez łączeń), z płytami podstawy ochraniającymi podłogę.

- Półki regałów ocynkowanych i malowanych proszkowo pełne ze stali ocynkowanej, okrawędziowane ze wszystkich stron i wzmocnione od spodu profilami.

- Półki regałów ocynkowanych i malowanych proszkowo o nośności minimum 150 kg każda.

- Tolerancja wymiarów w granicach +/-2%

- Regały jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach ,placówkach medycznych.

- Zamawiający zaleca dokonanie  wizji lokalnej przed wyceną i złożeniem ofert. W razie niedoszacowania wartości przedmiotu umowy przez Wykonawcę z powodu nieodbycia wizji lokalnej przed złożeniem ofert, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za straty Wykonawcy z tego wynikłe.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga dokonania starannej wizji lokalnej po wyborze Wykonawcy i przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego szkiców montażowych uwzględniających rzeczywiste wymiary regałów do montażu na budowie.

- Z uwagi na to że podane wymiary  są wyłącznie szacunkowe. Wykonawca  podczas wizji lokalnej zweryfikuje je na budowie , dobierze wymiarowo zgodnie z  ich funkcją.

Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Opis produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę ze | 26 |  |  |  |  | - na kółkach średnicy 50mm powlekanych jasną gumą - klapy otwierane pedałem nożnym - pojemność worka 100-120l. |
|  | Wózek pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę ze stali kwasoodpornej | 10 |  |  |  |  | - na kółkach średnicy 50mm powlekanych jasną gumą - klapy otwierane pedałem nożnym - pojemność worka 100-120l. - z dwoma miskami na narzędzia |
|  | Wiadro pedałowe metalowe | 82 |  |  |  |  | -o pojemności 12 l. -pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym. -zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro dostosowane do plastikowych worków na śmieci. |
|  | Wózek sprzątacza | 4 |  |  |  |  | - podstawa jezdna z tworzywa ABS na łożyskowanych kółkach powlekanych jasną gumą - 2 wiaderka po 15 l - 2 wiaderka 6 l - wyciskacz dźwigniowy na mopa - kuwety na akcesoria - 2 stelaże do mocowania worków o pojemności 70 l - 2 zatrzaski hakowe - 1 uchwyt na drążek - podkładka pod mopa |
|  | Wózek sprzątacza | 3 |  |  |  |  | - podstawa jezdna z tworzywa ABS na łożyskowanych kółkach powlekanych jasną gumą - wózek z dwoma wiadrami o objętości 20 l - wyciskacz dźwigniowy na mopa - rękojeść na obie strony zależnie od potrzeby |
|  | Suma brutto |  |

- Wózki jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich do stosowania w placówkach medycznych.

- Wymagane jest dołączenie do oferty rysunku- zdjęcia przedstawiającego każdy z produktów.

- Pakiet 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Opis produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek anestezjologiczny ze stali lakierowanej proszkowo | 8 |  |  |  |  | -kolor do uzgodnienia wyposażenie: - blat ABS - 4 szuflady na prowadnicach samodomykających - 2x szyna instrumentalna - 2x nadstawka z tworzywa z 6 i 5 pojemnikami - tworzywowy pojemnik na zużyte igły - uchwyt worka na odpady z pokrywą z tworzywa - 2x pojemnik na cewniki - tacka ze stali kwasoodpornej - 4 koła jezdne o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadą, odboje - uchwyt do przetaczania wymiary: 720x700x1000mm |
|  | Wózek do czystej i brudnej bielizny | 6 |  |  |  |  | - rama jezdna z profilu stalowego wypełniona prętami, lakierowana proszkowo - odboje na narożach podstawy -1 x stelaż z pokrywą do worków , - szafka z drzwiami : 2 x półka meblowa, blat z 3 stron obudowany, - 1 x uchwyt do prowadzenia, - 4 x kółka średnicy 75[ mm], w tym 2 z hamulcem |
|  | Wózek do gromadzenia - przewozu czystej i brudnej bielizny | 2 |  |  |  |  | - z blachy ze stopu lekkiego odpornego na zabrudzenia,korozję promienie UV i działanie termiczne -przystosowany do mycia i sterylizacji -posiadający zawór spustowy - pojemność 1000 litrów -podział pionowy na dwie komory - klapa górna i boczna uchylna na zawiasach z zamknięciem - kółka o średnicy 200mm ,dwa stałe i dwa obrotowe,z hamulcem minimum na jednym kole nie pozostawiające śladów -konieczna wizja lokalna |
|  | Wózka do przewożenia zwłok | 1 |  |  |  |  | - metalowy szkielet z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, - regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego, - zdejmowane leże, które może służyć jako nosze, - pokrywa z twardego PCV - cztery odboje. - podstawa jezdna wyposażona w cztery kółka jezdne średnicy 200mm, w tym dwa z blokadą. |
|  | Wózki do przewozu materiałów sterylnych | 4 |  |  |  |  | -ze stali kwasoodpornej zamykany -2szt.półek z możliwością regulacji -na kółkach o średnicy 200mm z blokadą anty rezonansowe wzmocnienia, -uchwyt do prowadzenia od strony drzwi załadunkowych -drzwi zamykane z uszczelką na szerokości 800mm -wymiary zewnętrzne szerokość 800mm, głębokość 900mm wysokość1100mm -konieczna wizja lokalna |
|  | Wózek do transportu chorych | 4 |  |  |  |  | -Szerokość całkowita 750 mm (+/- 20 mm). -Długość całkowita 2070 mm (+/- 20 mm). -Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600- 900 mm (+/- 20 mm). -Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. -Leże dwu segmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG. - Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. -Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0-60° (+/- 5°) - regulacja płynna. -Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej od 00 do 220 (+/- 30) – regulacja płynna. -Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 00 do 150 (+/- 30) – regulacja płynna. Wózek wyposażony w: - chromowane barierki boczne, składane, - wieszak kroplówki, - materac, - rolki do przekładania chorych - kosz na podręczne rzeczy. -Cztery koła jezdne o średnicy min.200 mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. -Minimalne obciążenie robocze: 250kg. |
|  | Suma brutto : |  |

- Wózki jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich do stosowania w placówkach medycznych.

- Wymagane jest dołączenie do oferty rysunku- zdjęcia przedstawiającego każdy z produktów.