Załącznik nr 7a

BUDYNEK A

Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zadania:

„Remont i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz sanitariatów WC w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – remont i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz sanitariatów WC w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II w obszarze B dotyczących likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”

Remont i dostosowanie łazienek i sanitariatów – wc dla osób niepełnosprawnych na Oddziałach w budynku 
A – sanitariaty wc 11 szt., łazienki – 11 szt znajdujących się na oddziałach

Lewa strona budynku wg załączonego rysunku załącznik nr 8:

- Oddział Urologii sanitariat wc 1 szt. łazienka– 1

- Oddział Ginekologii sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Chirurgiczny sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Reumatologii sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Gastroenterologii sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

Prawa strona budynku wg załączonego rysunku załącznik nr 9.:

- Oddział Położnictwa sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Chirurgii sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Chorób Wewnętrznych sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Kardiologii sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Neurologii sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Okulistyki sanitariat wc 1 szt. łazienka 1

1.Planowany - ogólny zakres robót remontowo budowlanych obejmuje w budynku A i H wykonanie:

- Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.

- Wymiana i zmiana tras instalacji elektrycznej

- Wymiana urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem.

- Wymiana osprzętu elektrycznego.

- Wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych.

- Rozebranie okładzin ściennych i posadzkowych.

- Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.

- Wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych

- Malowanie sufitów i ścian.

- Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonanie wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykończenia sanitariatu wc i łazienka

- Roboty budowlane

- Demontaż ścian działowych, okładzin ściennych, posadzkowych, skucie nierówności betonu posadzek i ścian, a w miejscu prysznica skucie posadzki cementowej na głębokość do około 8 cm.

- Demontaż ościeżnic drzwiowych wraz z drzwiami, poszerzenie otworów drzwiowych do 100 cm w świetle ościeżnic.

- Demontaż podsufitowej zabudowy starej instalacji kanalizacyjnej .

- Zabudowa opływów kanalizacyjnych od muszli ustępowych oraz kratek prysznicowych w pomieszczeniach tego wymagających.

- Rozkucie oraz ponowna zabudowa pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych

- Osadzenie ościeżnic drzwiowych „100” wyposażonych w zawiasy wraz z drzwiami łazienkowymi z klamką, zamkiem łazienkowym, szyldem. Drzwi w kolorze białym przeszklone w górnej części.

- Wykonanie posadzek cementowych (wyrównujących, uwzględniających spadki posadzki prysznica do kratki ściekowej).

- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej w łazienkach całości posadzek oraz ścian w obrębie prysznica.

- Wykonanie posadzek: w sanitariatach wc oraz łazienkach - z płytek podłogowych gres 30x30, antypoślizgowych z wyprofilowaniem spadków w kierunku kratek odpływowych;

- Wykonanie okładzin ściennych płytkami z kamieni sztucznych 20x25, gatunek I, na zaprawie klejowej, do wysokości 2 m od posadzki. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do wyboru przez Zamawiającego przynajmniej 5 propozycji dwukolorowych kompozycji okładzin ściennych (preferowana tonacja jasna oraz ta sama kolekcja płytek danego producenta) wraz z dopasowaną kolorystycznie posadzką.

- Na pozostałych ścianach oraz sufitach wykonać gładzie gipsowe z zagruntowaniem oraz dwukrotnym malowaniem farbami zmywalnymi emulsyjnymi w kolorze białym spełniającymi wymogi norm dotyczących pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w obiektach służby zdrowia.

- Zamontować szczelne drzwiczki rewizyjne min 30x30 do szachtu pionu sanitarnego.

- Zamontować we wszystkich pomieszczeniach:

1. WC :

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych łazienkowe, przyścienne, proste, atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej,

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych do posadzkowy uchylny, atestowane, ze 	stali nierdzewnej lub chromowej,

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych do ścienne uchylne atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej - szt 2,

- wieszak potrójny chromoniklowy

- lustro nad umywalkowe 60x60

- dozownik do papieru toaletowego min. szerokość 13 cm - Wymiary roli: 180 mm - 230 mm, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości 	 papieru, zamykane na kluczyk, montowany do ściany.

- kosz na śmieci z pokrywą o pojemność min. 40 l, wykonany z tworzywa ABS;

- dozownik na mydło wlewne, wykonany z tworzywa ABS, montowany do ściany, z przyciskiem do dozowania, z wizjerem umożliwiającym kontrolę poziomu napełnienia zbiornika, zamykany na kluczyk, pojemność zbiornika od 850 ml do 1000 ml.

2. Łazienkach :

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych łazienkowy przyścienny prosty, 		atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej - szt.2

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych doposadzkowy uchylny, atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych dościenne uchylne, atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej - szt 2

- krzesełko prysznicowe składane do ścienn

- wieszak potrójny chromoniklowy

- lustro nad umywalkowe 60x60

- dozownik do papieru toaletowego - Wymiary roli: 180 mm - 230 mm, 	wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości papieru, zamykane na kluczyk

- drążek kotary prysznica w kształcie C 100x100x100 do zasłony prysznica 	zamontowany do ściany oraz dwu punktowo do sufitu wraz z zasłoną 	prysznicową, długość min. 2 metry oraz z kółkami do drążka umożliwiające przesuwanie zasłony. Wykonawca przedstawi minimum 5 rodzajów zasłon do wyboru kolorystycznie dobranych do płytek.

- kosz na śmieci z pokrywą o pojemność min. 40 l, wykonane z tworzywa ABS.

- dozownik na mydło wlewne, wykonany z tworzywa ABS, montowany do ściany, z przyciskiem do dozowania, z wizjerem umożliwiającym kontrolę poziomu napełnienia zbiornika, zamykany na kluczyk, pojemność zbiornika od 850 ml do 1000 ml.

- Wykonawca wykona wszelkich napraw uszkodzeń ścian, posadzek, sufitów powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych.

- Roboty elektryczne

- Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

- Wymiana i zmiana tras instalacji elektrycznej oraz osprzętu w danym sanitariacie w zakresie podłączenia instalacji gniazd 230V oraz oświetleniowej (sanitariat wc - 2 szt opraw oświetleniowych – plafonier łazienkowych z czego jedna sztuka nad umywalką, łazienka 3 szt opraw oświetleniowych – plafonier łazienkowych z czego jedna sztuka nad umywalką) oraz montażu do istniejącej instalacji lub wykonanie nowej instalacji do podłączenia jednego gniazda hermetycznego 230V, każdy obwód gniazd 230V musi być zakończony w rozdzielni oddziałowej i zabezpieczony bezpiecznikiem oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Gniazda powinny znajdować się w sanitariacie WC, łazience przy umywalkach z zachowaniem odległości od wody wymaganej przepisami.

- Wymiana przycisku pociągowego zestawu przyzywającego oraz wykonanie nowej instalacji do istniejącego systemu przyzywającego,

- Wykonanie instalacji pod wentylator kanałowy w sanitariacie WC, łazience.

- Montaż osprzętu elektrycznego – gniazda 230 V hermetyczne, wyłączniki jedno- dwu- biegunowe, przyciski pociągowe do zestawów przyzywowych, wentylator kanałowy, oprawy oświetleniowe (plafoniera) wraz z źródłami światła ilości jak w punkcie 2.

- Po zakończeniu prac przedstawić protokół z sprawdzenia i pomiarów instalacji elektrycznej.

- Roboty sanitarne

- Demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z pionami, osprzętem

- Montaż nowych pionów wodno-kanalizacyjnych - nowe piony kanalizacyjne powinny zostać wykonane z rur PVC oraz jeżeli jest to możliwość wpięte do poziomów kanalizacyjnych w przestrzeni instalacyjnej, piony wodne i cyrkulacji wykonać z rur PP stabilizowanych z zachowaniem średnicy rur zdemontowanych. Wszystkie rury powinny być mocowane do ścian szachtów przynajmniej w odległości co 1 mb. Rury z wodą izolowane otuliną piankową o grubości wymaganej normą. W każdym sanitariacie odejścia od pionów ciepłej i zimniej wody powinny być zakończone zaworem z możliwością odcięcia wody na dany sanitariat.

- Wykonanie instalacji wod-kan lokalnej na danym sanitariacie wc oraz łazience do podłączenia WC, umywalki z syfonem wraz z baterią stojącą uchylną a w pomieszczeniach łazienek odpływ prysznicowy w posadzce wraz z baterią prysznicową.

- Biały montaż i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w tym przepisach szczegółowych, dotyczących obiektów służby zdrowia, a obejmuje montaż WC kompakt z nakładką dla osób niepełnosprawnych, umywalka z syfonem dla osób niepełnosprawnych, baterie umywalkową stojącą uchylną oraz baterię prysznicową na pokrętła wraz z wężem długości minimum 2 metry z końcówką prysznicową mocowane na drążku o regulowanej wysokości, kratkę odpływową z syfonem i maskownicą ze stali nierdzewnej prysznica w łazienkach.

- Wykonawca przedstawi co najmniej 3 propozycje białego montażu i osprzętu, o których mowa w punkcie 4 do wyboru przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac przedstawić protokół z próby szczelności instalacji.

Roboty pozostałe

Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie do dnia zakończenia robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej o dofinansowaniu przez PFRON przystosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z logo PFRON. Wykonawca wykona tablice zgodnie z zasadami określonymi w „Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablic do akceptacji przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem ich zamówienia.