Załącznik nr 7

Wykaz, opis i lokalizacja  skrzynek hydrantowych, zaworów  odcinających   piony instalacji hydrantowej, gaśnic - podlegających wymianie bądź montażowi z opisem prac koniecznych do wykonania.

I. Skrzynki hydrantowe wewnętrzne wraz z armaturą i usprzętowieniem

Lokalizacja skrzynek hydrantowych

| L.P. | Oznaczenie budynku | Nr poziomu | Lokalizacja | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „D” | Poziom V piętro I | Portiernia | 1 |
| 2 | „D” | Poziom V piętro I | Krwiodawstwo | 1 |
| 3 | „D” | Poziom VI piętro II | Poradnia stomatologiczna | 1 |
| 4 | „D” | Poziom VI piętro II | Klatka schodowa obok lekarza zakładowego | 1 |
| 5 | „D” | Poziom VI piętro II | Pracownia audiologiczna-uszkodzenie słuchu nr 327 | 1 |
| 6 | „B” | Poziom V Piętro I | Zakład diagnostyki obrazowej | 1 |
| 7 | „B” | Poziom V Piętro I | Korytarz między RTG a kardiologią inwazyjną | 1 |
| 8 | „B” | Poziom IV wysoki parter | Zakład diagnostyki laboratoryjnej | 1 |
| 9 | „B” | Poziom IV wysoki parter | Korytarz między diagnostyki laboratoryjnej a starym blokiem operacyjnym | 1 |
| 10 | „B” | Poziom III niski parter | Warsztat napraw sprzętu medycznego | 1 |
| 11 | „B” | Poziom III niski parter | Obok środkowej klatki schodowej koło banku SKOK | 1 |
| 12 | „B” | Poziom III niski parter | Obok klatki schodowej za biurem wojskowości | 1 |
| 13 | „C” | Poziom III niski parter | Wyjście od strony warsztatu napraw sprzętu medycznego | 1 |
| 14 | „C” | Poziom III niski parter | Depozyt odzieży chorych | 1 |
| 15 | „C” | Poziom V piętro I | Odział patologii ciąży | 1 |
| 16 | „C” | Poziom V piętro I | Blok porodowy | 1 |
| 17 | „A” | Poziom III niski parter | Od strony magazynów | 1 |
| 18 | „A” | Poziom III niski parter | Przy środkowej klatce schodowej | 1 |
| 19 | „A” | Poziom IV wysoki parter | Przy środkowej klatce schodowej | 1 |
| 20 | „A” | Poziom IV wysoki parter | S.O.R – przy wejściu | 1 |
| 21 | „A” | Poziom V piętro I | Przy środkowej klatce schodowej | 1 |
| 22 | „A” | Poziom VI piętro II | Przy środkowej klatce schodowej | 1 |
| 23 | „A” | Poziom VII piętro III | Przy środkowej klatce schodowej | 1 |
| 24 | „A” | Poziom VIII piętro IV | Przy środkowej klatce schodowej | 1 |
| 25 | „A” | Poziom IX piętro V | Przy środkowej klatce schodowej | 1 |
| 26 | „A” | Poziom X piętro VI | Przy środkowej klatce schodowej | 1 |
| 27 | Budynek Oddziału Paliatywnego | Poziom -1 | Strona lewa | 1 |
| 28 | Budynek Oddziału Paliatywnego | Poziom -1 | Strona prawa | 1 |
| 29 | Budynek Oddziału Paliatywne1go | Parter | Strona obok oddziału dziennego psychiatrycznego | 1 |
| 30 | B1udynek Oddziału Paliatywnego | I piętro | Zakład opieki leczniczej strona lewa | 1 |
| 31 | Budynek Oddziału Paliatywnego | I piętro | Zakład opieki leczniczej strona prawa | 1 |
| 32 | Budynek Oddziału Paliatywnego | II piętro | Oddział opieki paliatywnej strona lewa | 1 |
| 33 | Budynek Oddziału Paliatywnego | II piętro | Oddział opieki paliatywnej strona prawa | 1 |
| 34 | Budynek Oddziału Paliatywnego | III piętro | Poradnia skórna | 1 |
| 35 | Budynek Oddziału Paliatywnego | III piętro | Oddział dermatologiczny | 1 |
|  |  |  | Razem | 35 |

Charakterystyka skrzynek hydrantowych:

Wykonawca dostarczy i zamontuje skrzynki hydrantowe z hydrantem wewnętrznym z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm i długości 30 mb; zgodność z normą: PN-EN 671-1; hydranty powinny posiadać certyfikat zgodności wydany przez CNBOP.

TYP 1 - Skrzynka hydrantowa z hydrantem wewnętrznym z wężem półsztywnym i miejscem na gaśnicę pod spodem

- podejście zaworu z lewej lub prawej strony,

- drzwi otwierane na lewą lub prawą stronę,

- natynkowy / wnękowy,

- szafka hydrantowa, z dodatkową szafką na gaśnicę umieszczoną pod zwijadłem,

- zawór hydrantowy, prądownica, gaśnica GP-6x-ABC,

- instrukcja obsługi, oznakowanie "Hydrant", "Gaśnica",

- kolor hydrantu biały.

Wymiary przykładowe: 900 x 700 x 250 mm (wys x szer x gł)

TYP 2 - Skrzynka hydrantowa z hydrantem wewnętrznym z wężem półsztywnym i miejscem na gaśnicę z boku

- zawór hydrantowy, prądownica,

- podejście zaworu z lewej lub prawej strony,

- drzwi otwierane na lewą lub prawą stronę,

- natynkowy / wnękowy,

- szafka hydrantowa, z dodatkową szafką na gaśnicę umieszczoną z lewej lub prawej strony,

- zawór hydrantowy, prądownica, gaśnica GP-6x-ABC,

- instrukcja obsługi, oznakowanie "Hydrant", "Gaśnica",

- kolor hydrantu biały.

Wymiary przykładowe: 650 x 950 x 250 mm (wys. x szer. x dł)

Wykaz prac koniecznych do wykonania przy montażu skrzynek hydrantowych wewnętrznych wraz z armaturą i usprzętowieniem:

- Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem skrzynek hydrantowych wewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania obmiaru istniejących skrzynek hydrantowych oraz dobrania typu nowej skrzynki hydrantowej z  podanych powyżej.

- Wykonawca dokona demontażu istniejących skrzynek hydrantowych i armatury.

- W ramach zamówienia Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace mające na celu dostosowanie szerokości otworów do montażu dostarczanych skrzynek hydrantowych oraz przygotowania otworów do ich montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych prac mających na celu podłączenie hydrantu i zamontowanej armatury do istniejącej instalacji hydrantowej oraz do jej uruchomienia i sprawdzenia jej działania.

- Dostarczane skrzynki hydrantowe należy osadzić zgodnie z aprobatą techniczną i wytycznymi technologicznymi producenta.

- Po zamontowaniu skrzynek hydrantowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót wykończeniowych w miejscu ich montażu, a w szczególności: uzupełnienia ubytków muru, wykonania tynków, reperacja pęknięć, rys uszkodzeń, wygładzenia powierzchni tynku zaprawą gipsową oraz malowanie dwukrotne tynków farbami emulsyjnymi i olejnymi (kolor farb należy dobrać do kolorystyki istniejącej).

II. Zawory wodne zamykające piony wodne.

Lokalizacja zaworów zamykających piony wodne.

| L.P. | Oznaczenie budynku | Nr poziomu | Lokalizacja | Liczba kpl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „A” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej lewej | 1 |
| 2 | „A” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej środkowej | 1 |
| 3 | „A” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej prawej | 1 |
| 4 | „B” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej lewej | 1 |
| 5 | „B” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej środkowej | 1 |
| 6 | „B” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej prawej | 1 |
| 7 | „C” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej lewej | 1 |
| 8 | „C” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej prawej | 1 |
| 9 | „H” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej lewej | 1 |
| 10 | „H” | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej prawej | 1 |
| 11 | Grodzka | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej lewej | 1 |
| 12 | Grodzka | Przestrzeń instalacyjna | Od strony klatki schodowej prawej | 1 |
|  |  |  | Razem | 12 |

Wytyczne do wykonania montażu zaworów odcinających piony wodne:

- Zamontowanie na pionach wodnych hydrantowych o średnicy Ø65 kompletnych układów zaworów składających się z: zaworu zaporowego odcinającego, zaworu spustowego dla pionu wodnego hydrantowego wraz z niezbędna armaturą przyłączeniową. Zawór odcinający należy zabezpieczyć w sposób uniemożlwiający niekontrolowane zamknięcie przez osoby nieupoważnione.

- Należy zastosować zawory z uszczelnieniem odpornym na zużycie - np. mosiężnym.

- W razie konieczności przeróbki instalacji hydrantowej związanej z montażem w/w wymienionych zaworów wraz z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym zamknięciem, prace te zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

III. Dostawa gaśnic

Typ i ilość gaśnic

| L.P. | Rodzaj gaśnic | Ilość sztuk | Cena jedn. Brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6x – ABC plus wieszak | 30 |  |
| 2 | Gaśnica Śniegowa GS 5x | 15 |  |

Lokalizacja Gaśnic w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

| L.P. | Rodzaj gaśnic | Ilość sztuk | Lokalizacja budynku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6x | 2 | Apteka |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-6x | 5 | Budynek B |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-6x | 5 | Budynek D + F |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-6x | 2 | Budynek C |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-6x | 6 | Budynek A + E |
| 6 | Gaśnica proszkowa GP-6x | 5 | Budynek H |
| 7 | Gaśnica proszkowa GP-6x | 5 | Budynek Oddziału Paliatywnego ul. Grodzka |
| 8 | Gaśnica Śniegowa GS 5x | 3 | Budynek B |
| 9 | Gaśnica Śniegowa GS 5x | 3 | Budynek A + E |
| 10 | Gaśnica Śniegowa GS 5x | 3 | Budynek D + F |
| 11 | Gaśnica Śniegowa GS 5x | 3 | Budynek C |
| 12 | Gaśnica Śniegowa GS 5x | 3 | Budynek H |