Załącznik nr 9

Zakres prac, objętych nadzorem inwestorskim

dla zadania: „Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I”.

Nadzór inwestorski obejmuje w całości roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach do SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynkach: E (łącznik), A, B i ich obrębie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowywanych urządzeń dźwigowych, w tym:

- Branża architektoniczna / konstrukcyjna:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- wymianę dźwigów osobowych/pożarowych z przeznaczeniem dla ekip ratunkowych D1-D2,

- przebudowę płyty nadszybia nad dźwigami D1-D2, oraz płyty podszybia w szybach dźwigów D1-D2,

- wydzielenie przedsionków p. poż. w holu windowym – budynek E,

- wykonanie kanałów wentylacji mechanicznej oraz pozostałych urządzeń wentylacji mechanicznej,

- wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy,

- wykonanie robót wykończeniowych.

- Branża elektryczna:

  - roboty rozbiórkowe i demontażowe,

  - zasilanie dźwigów osobowych/pożarowych z przeznaczeniem dla ekip ratunkowych D1-D2,

  - zasilanie wentylacji pożarowej,

  - instalacje agregatu prądotwórczego dla potrzeb pożarowych,

  - wymianę opraw oświetleniowych w miejsce demontowanych pod zabudowę kanałów wentylacyjnych,

- Branża sanitarna:

  - wykonanie odwodnienia dwóch szybów dźwigów osobowych / pożarowych z przeznaczeniem dla ekip ratunkowych D1-D2,

  - wykonanie instalacji wentylacji nadciśnieniowej zapobiegającej zadymianiu klatki schodowej, szybów windowych oraz przedsionków p. poż.

- Branża niskoprądowa elektryczna, przeciwpożarowa:

  - Wykonanie instalacji sterującej wentylacji nadciśnieniowej zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej, szybów windowych oraz przedsionków p. poż.