Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: fotel operatora 1 sztuka

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2014 |  |
| 5. | Certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie UE | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim 2 szt. (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 7. | Dokumentacja techniczna (wraz z dostawą) | c |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel operatora przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki z elektryczną regulacją wysokości siedziska góra/dół | TAK |  |
| 2 | Podstawa jezdna wykonana ze stali nierdzewnej, na trzech kołach z przyciskiem sterowania ruchem góra/dół wmontowanymi w podstawę | TAK |  |
| 3 | Siedzisko profilowe z regulacją góra/dół w zakresie 550-710 mm | TAK |  |
| 4 | Podparcie pleców operatora z dosuwaniem w kierunku odcinka lędźwiowego w zakresie min. 100 mm | TAK |  |
| 5 | Regulacja kata nachylenia podparcia pleców w zakresie +/- 15 ° | TAK |  |
| 6 | Regulacja podparcia pleców operatora w zakresie góra/dół min. 100 mm | TAK |  |
| 7 | Podłokietniki regulowane mechanicznie w zakresie góra/dół conajmniej 100 mm i możliwością obrotu w osi 360 ° | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania tapicerki fotela w co najmniej 10-ciu kolorach | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 					  ..............................................................                                                                                                                                               										  	     (podpis osoby uprawnionej do 									  						 reprezentowania firmy na zewnątrz)