Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | źródło światła LED kompatybilnego z kolumną artroskopową firmy Stryker posiadaną przez Zamawiającego | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

WYMAGANIA:

- Moc min 240W

- Żywotność modułu LED minimum 60 000 godzin

- Sterowanie konsolą za pomocą kolorowego panelu dotykowego

- Menu konsoli w języku polskim

- Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów

- Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.

- Tryb gotowości standby

- Możliwość pracy w systemie zintegrowanym poprzez wbudowany moduł komunikacyjny

- Tryb automatycznego przejścia w tryb gotowości standby w przypadku kiedy światłowód nie jest podłączony

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

..........................................................