Załącznik nr 2

Zakres robót dla montażu klimatyzacji dla pomieszczeń  Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

- Dostawa i montaż kompletnych 2 szt klimatyzatorów do pomieszczeń Apteki Szpitala- „Receptura aseptyczna”(kubatura ok. 45 m3) i  „Izba recepturowa” (kubatura ok. 70 m3)

- Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń:

- Wydajność: chłodzenie min. -2,5 kW

- Moc elektryczna-chłodzenie min.- (W) 590

- Pilot bezprzewodowy

- Regulacja kierunku żaluzji poziomych - automatyczna

- Regulacja kierunku żaluzji pionowych - manualna

- Tryby pracy – chłodzenie, cyrkulacja, osuszanie

- Warunki montażu: Agregat skraplający posadowić na estetycznej konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed wpływami warunków atmosferycznych, na poziomie terenu przy ścianie zewnętrznej budynku Apteki lub na dachu.

- Instalację czynnika chłodniczego i elektryczną zasilającą oraz automatyki sterującej agregatu, chłodnicy należy ułożyć w korytach instalacyjnych lub rurach osłonowych z wykorzystaniem typowych kolan i łuków.

- Zasilanie: z tablicy rozdzielczej w korytarzu Apteki. Należy doposażyć tablicę w niezbędne zabezpieczenia różnicowo prądowe i nadmiarowo prądowe, umieszczone w skrzynce rozdzielczej.

- Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV z zachowaniem spadków do kanalizacji.

- Dla dokonania prawidłowego doboru urządzeń i wyceny zalecana jest wizja lokalna.

- Zamawiający wymaga min. 3 letniej pełnej obsługi konserwacyjnej i serwisowej dostarczonego sprzętu, osprzętu, instalacji i elementów sterowania i automatyki (minimum 2 przeglądy serwisowe na rok, wraz z wymianą elementów zużywających się i eksploatacyjnych) na koszt wykonawcy w ramach przedstawionej oferty cenowej.

- Zamawiający wymaga utrzymania temperatury w pomieszczeniu nie wyższej niż 20 stopni Celsjusza.

- Wykonawca dokona naprawy uszkodzeń w tynkach wewnętrznych i innych powstałych w wyniku prowadzonych robót.

- Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać  między innymi:

- instrukcję stanowiskową wraz z: dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, schematy podłączenia urządzenia i pełną instrukcję obsługi. Atest higieniczny

- Deklaracje zgodności

- Schematy elektryczne i protokoły z pomiarów instalacji.

- Wszystkie w/w dokumenty winny być przygotowane w języku polskim

- Termin realizacji wynosi 30 dni.