Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrza do dermatomu, jednorazowe, sterylne, do stosowania z dermatomem elektrycznym GA630 firmy Aesculap | 30 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda do konizacji, dł. 100m/19 mm, wielorazowa, autoklawowa, do podłączenia z uchwytem monopolarnym: |
| ERBE | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Valleylab | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| suma |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dłuto żłobowe 10mm, 160mm | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| Hak Kocher 1-z. 21,5cm tępy | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| Hak Kocher 1-z. 21,5cm ostry | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| Ustalacz odłamków kości nr 1, dł. 210mm, głowa zagięta w bok | 2szt |  |  |  |  |  |  |
| Podważka Zderkiewicza 165 | 6szt |  |  |  |  |  |  |
| Wkrętak krzyżakowy X 0,8 pod śuby 3,5 | 2szt |  |  |  |  |  |  |
| Podważka Langenbeck 10, 200mm | 2szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem lub jego kopią (strony prezentujące wyrób).

Certyfikaty i parametry przedstawione w formie orginału lub kopii.

Dostawca zapewni serwis na terenie kraju, gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni.

Serwis dostawcy ,certyfikowany normami : ISO9001 2011  i ISO EN13485

Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298 (twardość ), ISO 13402 (odporność na korozję), spełniać standard dla stali ISO 7153-1  oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN :

nożyczki – X50CrMoV15 bez twardej wkładki - twardość stali w zakresie 50-58 HRC  X20Cr13 z twardą wkładką - twardość stali w zakresie 42-50 HRC/60-64 HRC

kleszczyki, podważki, klemy,haki  – X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC

retraktory - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC

Oznaczenie narzędzia musi być wykonane metodą znakowania laserowego zgodnie z technologią DPM (Direct Part Marking).

Oznaczenie narzędzia naniesione jest  w postaci kodu 2D DataMatrix zgodnego z normą ISO 16022.

retraktory - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwieracz Anderson-Adson tępy dł. 19 cm, 4x4 zęby | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Rozwieracz Adson półostry przegubowy 4x5 zębów, dł. 32 cm. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Młotek Ombredanne 24 cm,o 40 mm, waga 550g. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Podważka kostna Hohmann 28 cm, 33mm, końcówka wygięta prostokątna. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Raspator Lambotte dł. 215 mm, szer. 10mm. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Pobijak Caspar dł. 20 cm, szer. 3mm. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Osteotom Lambotte dł. 245 mm, szer. 10 mm. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Haczyk Senn-Miller ostry dwustronny dł. 155mm. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem lub jego kopią (strony prezentujące wyrób).

Certyfikaty i parametry przedstawione w formie orginału lub kopii.

Dostawca zapewni serwis na terenie kraju, gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni.

Serwis dostawcy ,certyfikowany normami : ISO9001 2011  i ISO EN13485

Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298 (twardość ), ISO 13402 (odporność na korozję), spełniać standard dla stali ISO 7153-1  oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN :

nożyczki – X50CrMoV15 bez twardej wkładki - twardość stali w zakresie 50-58 HRC  X20Cr13 z twardą wkładką - twardość stali w zakresie 42-50 HRC/60-64 HRC

kleszczyki, podważki, klemy,haki  – X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC

retraktory - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC

Oznaczenie narzędzia musi być wykonane metodą znakowania laserowego zgodnie z technologią DPM (Direct Part Marking).

Oznaczenie narzędzia naniesione jest  w postaci kodu 2D DataMatrix zgodnego z normą ISO 16022.

retraktory - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................