Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samorozprężalny , metalowy stent do protezowania dróg żółciowych dostepny w wersji niepokrywanej i częściowo pokrywanej ( stent pokrywany z niepokrytymi końcami ) , z pętla do repozycji ,widoczny w całości w promieniach RTG . Stent zamontowany na zestawie wprowadzającym średnicy maksymalnie 9Fr. wprowadzany po prowadniku 0,035” o długości 450cm .Istnieje mozliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 75% jego długości i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej. Zestaw wprowadzający powinien posiadać markery RTG pozwalające na kontrole stopnia uwolnienie stentu oraz jednoznaczne określenie punktu , po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Wymagana średnica stentu 8mm i 10mm i długości 4cm , 6cm , 8cm. 10cm i 12cm | 16 szt |  |  |  |  |  |  |
| Samorozprężalny, stent nitinolowy z platynowym rdzeniem do protezowania dróg żółciowych w wersji całkowicie krytej dedykowanej do łagodnych zwężeń dróg żółciowych (możliwość pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu, z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza); stent widoczny w całości w promieniach RTG, z pętla do repozycji. Stent zamontowany na zestawie wprowadzającym średnicy maksymalnie 9Fr. wprowadzany po prowadniku 0,035” o długości 450cm. Istnieje możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 75% jego długości i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej. Zestaw wprowadzający powinien posiadać markery RTG pozwalające na kontrole stopnia uwolnienie stentu oraz jednoznaczne określenie punktu , po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Wymagana średnica stentu 8mm i 10mm i długości 6cm , 8cm. 10cm i 12cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku wykonany z siatki z tworzywa sztucznego ,pokrywany na całej długości tworzywem silikonowy , posiada markery na obu końcach i w jego środku widoczne w endoskopii i w obrazie RTG. Stent ma możliwość repozycji oraz usunięcia w okresie do 6 tygodni od momentu implantacji długość stentu 90-150 mm , dostępne średnice 16-21mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy , sterylny balon do achalazji w części dystalnej zakończony miękką atraumatyczną końcówką pompowany powietrzem przy pomocy ręcznej pompki z manometrem ze znacznikami widocznymi w Rtg na obu końcach balona, średnica balona 30,35,40mm długość 10cm , długość robocza 90 cm .Zestaw na prowadnik o,o38” | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje ustaw do opaskowania życia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, mmmm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami, 70, 80, 90, 100, 110, mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia (po 2 sztuki w magazynie z dł. 120 – 150mm) w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………….

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsy hemostatyczne do klipsownicy, standardowe, kąt rozwarcia 135 stopni, długość ramion klipsa 7,5 mm, 40 sztuk w opakowaniu | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsy hemostatyczne do klipsownicy, długie, kąt rozwarcia 90 stopni, długość ramion klipsa 9 mm, 40 sztuk w opakowaniu | 80 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zawory „woda-powietrze” do endoskopów firmy Olympus serii EVIS 165,185 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wielorazowa szczotka do czyszczenia kanałów biopsyjnych endoskopów ( kanały o średnicy od 2.0mm do 4,2mm) z osłonka zwojową , zakończona kulką | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wielorazowa szczotka do czyszczenia gniazd endoskopów | 10 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane klipsy hemostatyczne do zabiegów endoskopowych są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Olympus HX 110UR

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza plastikowa dróg trzustkowych „S- kształtna ” |
| 8,5 Fr – 6 cm dł. | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 Fr – 8 cm dł. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Fr – 6 cm dł. |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           			 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza przełykowa nitinolowa pokryta silikonem z obu stron z mechaniczną rękojeścią umożliwiającą pracę w obie strony, możliwość rozwijania i chowania protezy do koszulki, repozycjonowania w czasie jak i po rozłożeniu protezy, w rozmiarach 8cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm; Cewnik wprowadzający 8 mm, prowadnica dł. 250 cm, metalowa z miękkim końcem do protez przełykowych (typ: S-G) | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem dł.122cm ,nasadkę OptiVu z sześcioma gumkami ( gumka przedostatnia przeźroczysta sygnalizuje że pozostała ostatnia opaska )nasadka w rozmiarze : 8,6mm – 9,2mm, 9,5mm – 11,5mm, 9,5mm-13mm - do wyboru przez zamawiającego | 40 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy litotryptor mechaniczny śródkanałowy o śr. kosza ok. 30 mm gotowy do użycia (zmontowany fabrycznie) | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| przezskórny zestaw dostępowy składający się z: prowadnika o dł. 60 cm, 0,018” z zakrzywioną końcówką; kaniuli usztywniającej; zestawu wprowadzającego i koszulki; średnica koszulki wew./zew. 4F/6F, długość koszulki 20 cm, średnica igły 22G, dł. igły 15 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| cewnik do drenażu dróg żółciowych: posiada powłokę hydrofilną, niskoprofilowany mechanizm zamykający typu Mac-Loc. Śr. Cewnika 8,5; 10,2; 12, 14F. na prowadnik 0,038”. Dł. cewnika 40 cm. Ilość bocznych otworów: 32. Posiada cieniodajną opaskę identyfikującą, proksymalne otwory boczne | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| cewnik do drenażu dróg żółciowych wprowadzany metodą one step, typu Pigtail z nicią zabezpieczającą wysunięcie się cewnika, poliuretanowy, pokryty substancją hydrofilną o średnicach od 8,5 do 14F, dł. cewnika 15 lub 25 cm, ilość otworów drenujących 5. W zestawie z trokarem usztywniającym | 4 szt |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 8

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do endoskopów giętkich ( gastroskop , kolonoskop ) do kanału roboczego 3,2mm o średnicy łyżeczek 2,8 -3,0mm, długość robocza 160 cm lub 240 cm (do wyboru przez Zamawiającego) z możliwością biopsji stycznej, w osłonce z tworzywa sztucznego, pokrytej substancją hydrofilną z markerami do oceny odległości, z igłą lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 9

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szybki test ureazowy do wykrywania obecności bakterii Helicobacter Pylori | 2500 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 10

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (Flocare PEG), rozmiar 18Ch, średnica wewnętrzna 5,5 mm; W skład zestawu wchodzi: cewnik przeźroczysty 40 cm z pasem znacznika widoczny w RTG wkłucie skalpel jednorazowy nić trakcyjna igła punkcyjna z trokarem zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika silikonowa płytka zewnętrzna do mocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety Produkt sterylny, 1 opakowanie zawiera 1 zestaw | 50 op. |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           					 Podpis i pieczęć Wykonawcy

..........................................................

Pakiet nr 11

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie pompujące do balonów średnio i wysoko ciśnieniowych | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 12

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego zagiete na obu końcach typu pigtail śr. 8,5 Fr (8Fr) dł 5cm i 7cm , śr.10Fr dł.5cm , 9cm | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 13

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielorazowe szczypce chwytające ,łyżeczki typu „ząb szczura” i „szczęki aligatora”,pokryte warstwą izolacyjną , minimalny kanał roboczy 2,8mm , dł.1650mm, Szerokość rozwarcia 14,9mm Wielorazowe obrotowe szczypce chwytające ,łyżeczki typu „ząb szczura” i „szczęki aligatora”,minimalny kanał roboczy 2,8mm , dł.1800mm, | 1 2 |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................