ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH                 załącznik 2

Przedmiot zamówienia: Videogastroskop –  2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pole widzenia Min. 140º | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Kierunek widzenia Na wprost | TAK |  |
| 3. | Głębia ostrości min. 3-100mm | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna sondy – max. 9,2mm | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Zakres odchylenia końcówki Min. G: 210º D: 90º L: 100º P: 100º | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Długość robocza sondy 1030 mm | TAK |  |
| 7. | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 2,8mm | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min. 4 przyciski | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Videogastroskop w pełni kompatybilny z posiadanymi w pracowni zestawami do video endoskopii firmy Olympus typ Exera | TAK |  |
| 10. | Okres dostępności części zamiennych od momentu zakończenia produkcji min. 8 lat | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Czas naprawy sprzętu max. 10 dni roboczych | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy dla napraw powyżej 5 kolejnych dni roboczych w 72 godziny robocze | TAK |  |

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Videogastroskop | 2 sztuki |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia: Videokolonoskop –  1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 2. | Pole widzenia Min. 140º | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Kierunek widzenia Na wprost | TAK |  |
| 4. | Głębia ostrości min. 2-100mm | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna sondy – max. 12,8 mm | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Zakres odchylenia końcówki Min. G: 180º D: 180º L: 160º P: 160º | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Długość robocza sondy 1680 mm | TAK |  |
| 8. | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 3,7 mm | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min. 4 przyciski | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Videokolonoskop w pełni kompatybilny z posiadanymi w pracowni zestawami do video endoskopii firmy Olympus typ ExeraIII | TAK |  |
| 11. | W wyposażeniu pompa wodna typu WaterJet do spłukiwania pola widzenia przez kanał irygacyjny | TAK |  |
| 12. | Okres dostępności części zamiennych od momentu zakończenia produkcji min. 8 lat | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Czas naprawy sprzętu max. 10 dni roboczych | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy dla napraw powyżej 5 kolejnych dni roboczych w 72 godziny robocze | TAK |  |
| 16. | Narzędzia do zabiegów jako wyposażenie videokolonoskopu (zgodnie z opisem w tabeli poniżej) | TAK |  |

…………………………………………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Videokolonoskop | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,48 mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 15 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

……………………………., dnia …………………………………………