Pakiet 1                      Inkubator otwarty szt  2- Parametry techniczne             załącznik 2

| Lp | PARAMETR | WYMAGANIE | Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otwarty inkubator noworodkowy | Tak |  |
| 2 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | Tak |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |
| 4 | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | Tak |  |
| 5 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | Tak |  |
| 6 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie do fototerapii sterowane z pulpitu inkubatora | Tak |  |
| 7 | Fototerapia białym światłem | Tak |  |
| 8 | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora | Tak |  |
| 9 | Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta | Tak |  |
| 10 | Po obróceniu promiennika ciepło z niego emitowane nadal pada na materacyk | Tak |  |
| 11 | Zintegrowany z inkubatorem (sterowany z pulpitu inkubatora) podgrzewany materacyk żelowy | Tak |  |
| 12 | Odchylane ścianki boczne | Tak |  |
| 13 | Ścianki bocznie o wysokości min. 22 cm | Tak |  |
| 14 | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +100 do -100 | Tak |  |
| 15 | Materacyk o wymiarach min70x48cm | Tak |  |
| 16 | Na kółkach z hamulcami | Tak |  |
| 17 | Z elektryczną regulacją wysokości | Tak |  |
| 18 | Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora | Tak |  |
| 19 | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora | Tak |  |
| 20 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | Tak |  |
| 21 | Ręczna regulacja temperatury materacyka żelowego | Tak |  |
| 22 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | Tak |  |
| 23 | Zakresy regulacji temperatury materacyka, przekraczające 38°C oraz niższe niż 36°C | Tak |  |
| 24 | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury materaca >38° oraz <36°C | Tak |  |
| 25 | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry | Tak |  |
| 26 | W komplecie 10 jednorazowych czujników temperatury skóry lub 2 wielorazowe czujniki temperatury skóry | Tak |  |
| 27 | 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | Tak |  |
| 28 | Zintegrowana waga |  |  |
| 29 | Zintegrowana waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora – rozwiązanie minimalizujące stres noworodka | Tak |  |
| 30 | Waga pozwalająca na ważenie pacjenta przy dowolnym nachyleniu leża | Tak |  |
| 31 | Waga z funkcją ważenia bez tarowania | Tak |  |
| 32 | Jednocześnie wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | Tak |  |
| 33 | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | Tak |  |
| 34 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | Tak |  |
| 35 | Min. 3 szafki/szuflady na akcesoria | Tak |  |
| 36 | Szafka na akcesoria dostępna nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych | Tak |  |
| Warunki gwarancji |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | TAK min 24 miesiące- podać 24 miesiące- 0 pkt. 25-36 miesięcy- 10 pkt. 37 i więcej miesięcy – 20 pkt. podać |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak,podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie(sprzęt)spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych

..........................................................

podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy