Pakiet  7 PULSOKSYMETR	sztuk 2	     				       zał. 2

Producent:………………………………………………………………………

Model:……………………………………………………………………………

Rok produkcji 2018/2019:………………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Parametr oferowany/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres wyświetlanych czynności: Saturacja tlenu (SpO2) 0-100% Puls PR 25-240 bpm Indeks Perfuzji (PI) 0,02-20 % Indeks Zmienności Pletymograficznej (PVI) 0-100% Przy niskiej perfuzji 2% | TAK |  |
| 2 | Waga pacjenta – dorośli i dzieci > 30 kg | TAK |  |
| 3 | PR 1 bpm | TAK |  |
| 4 | Dane wyświetlane w %: SpO2, PR, PI, PVI, Signal IQ i Krzywa Pletymograficzna | TAK |  |
| 5 | Temperatura podczas pracy od 5 do 40°C Temperatura przechowywania od – 40 do +70 °C | TAK |  |
| 6 | Waga z bateriami lub akumulatorami< 100 G | TAK |  |
| 7 | Wymiary max 8cm x 5cm x 47 cm | TAK |  |
| 8 | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, łączność radiowa zgodna z Bluetooth LE | TAK |  |
| 9 | Dopuszczalna wilgotność podczas pracy 5%-95 % | TAK |  |
| 10 | Tryb pracy- ciągły | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 20 pkt 48 m-cy – 40 pkt |  |

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej